## Slide 1: Géotechnique et fondations spéciales

## Slide 2
I. Définition de la géotechnique
La géotechnique est domaine d’activité multidisciplinaire et multiforme qui permet l'étude globale de l’ensemble du projet constitué du site et de l’ouvrage. Elle doit décrire cet ensemble puis prévoir son évolution dans l’espace et le temps.
Projet = Site + Ouvrage

## Slide 3
II. But et objectifs de l’étude géotechnique
Comprendre la nature du sol et prévoir son comportement.
Construire l'ouvrage (conception et calcul des fondations)
Retarder la ruine ( durabilité de l’ouvrage)

## Slide 4
La fondation est l’élément qui va transmettre et répartir dans le sol le poids de la construction. Il est nécessaire qu’un immeuble ait des fondations solides pour qu’il soit stable et sécurisé. Le type de fondation ne sera toutefois pas le même en fonction du sol sur lequel la construction est envisagée : les fondations doivent être adaptées à la nature du sol.
Donc la reconnaissance du sol l’étude géotechnique est importante

## Slide 5
III. Reconnaissance Du Sol :
Avant de commencer un projet de construction ou d’aménagement d’un territoire ,l’architecte doit passe par l’étape de l’étude du sol .
Reconnaissance Du Sol
l’étendue et
la géométrie des
différents formations
(prospection électrique
et sismique
Les caractéristiques
physiques et
Mécaniques des sols
La nature et
la forme
globale
des couches
Géologie
Géophysique
Géotechnique

## Slide 6
Le bon sol
les tassements sous les charges sont faibles
Reçoivent facilement des fondations superficielles
La nappe phréatique est profonde
Sols saturés
Terrain gypseux ou agressifs
Sols a grains fin
L’étude de la reconnaissance du sol est une étape importante, Sa démarche générale consiste d’abord à caractériser le sol .
Le sol :
Le mauvais sol

## Slide 7
Le bureau d’études et/ou le maitre d’ouvrage doivent collaborer avec le laboratoire et lui fournir les documents suivants:
Un plan de topographie.
Un plan d’implantation.

## Slide 8
Donc Se renseigner
La première démarche consiste à se renseigner préalablement sur le sol « bons terrains ou non ».
Il y a donc lieu de se renseigner afin de savoir si :
Le terrain n’est pas inondable.
Il n’y a pas de problèmes de glissements ou de tassements (voir l’état des maisons voisines).
On peut aussi consulter les services techniques de la mairie et les cartes géologiques.

## Slide 9
La reconnaissance du sol peut être effectuée à l’aide de deux types d’essai :
1)-essai en laboratoire
(prélèvements d’échantillons de sols
analysés ensuite en laboratoire)
2)-essai sur le terrain “in situ”
(pénétromètre – pressiomètre).
Ces différents essais de reconnaissance des sols permettent de :
- Déterminer la couche d’assise : sa position (profondeur), sa contrainte admissible, son comportement (tassement),
- Déterminer la position de la nappe phréatique (nappe d’eau).

## Slide 10
L’IDENTIFICATION DU SOL:
La reconnaissance superficielle:
est faite par:
-Des puits ou des tranchées avec une profondeur qui atteint les 5 mètres.
Ils sont réalises par:
-Une pelle mécanique dans les terrains accessibles.
-Une pelle et une pioche manuellement utilisée dans les terrains difficilement accessibles.
Les puits et les tranchés sont implantée dans les appuis de la construction.

## Slide 11
Reconnaissance profonde:
Est réalisée au moyen de forage qui est un trou réaliser dans le sol de petite section .
Le sondage utilisé en Algérie est le carottier.
Une sondeuse de L.T.P.O.

## Slide 12
QU'EST CE QU'UN SONDAGE:
Un tube fermé en bas par un cône, est enfoncé verticalement dans le sol à une vitesse constante. La force nécessaire est enregistrée.
LE PRÉLÈVEMENT DE L'ÉCHANTILLON :
-Avant tout prélèvement d’echantillon il est procédé au nettoyage de la surface sur la quelle le prélèvement est prévu. Les matériaux qui pourraient provenir d’autre couches sont éliminés de façon à conserver la granulométrie du sol en place.
-Le prélèvement d’echantillon a prélever sera fixé d’un commun accord entre le laboratoire et le bureau d’étude.
-Le sondage est limité en profondeur en fonction de la nature des matériaux traversés, et des matériels utilisés.

## Slide 13
Les principaux essais en place décrits, ayant pour but de fournir les renseignements sur la résistance et la compressibilité des sols sont:
  - Essai de pénétration statique.
  - Essai de pénétration dynamique.
ESSAIS EN PLACE:
Pénétration Dynamique:
But: contrôler le compactage de remblais

## Slide 14
-Le prélèvement d’un échantillon se fait au niveau du chantier ou de la carrière.
-l’echantillon doit être paraffiné pour garder ces caractéristiques.
-il sera ramené au laboratoire dans des caisses.

## Slide 15
L’echantillon paraffiné
VUE PANORAMIQUE DU SITE ET L’IMPLANTATION DU SONDAGE CAROTTE ET DES ESSAIS IN-SITU

## Slide 16
1) Teneur En Eau Et Poids Spécifique Des Grains Solide:
Teneur en eau:
C’est le rapport exprimé en % de quantité d’eau qui s’est évaporée après un étuvage d’une durée de 24h à une T= 105°c au poids de l’échantillon .
Les essais physiques.
ESSAIS EN LABORATOIRE:

## Slide 17
2) La Granulométrie:
Le but: déterminer la distribution des grains en fonction de leur diamètre.
3) Sédimentation:
But: exprimer la relation entre la vitesse de décantation d’une particule solide sphérique dans un liquide, et le diamètre de cette particule.

## Slide 18
La classification des matériaux selon le diamètre se fait par la granulométrie et la sédimentation.
D=200
20
2
0.2
0.02
0.002
0.0002
cailloux
graviers
Sable gros
Sable fin
limons
argiles

## Slide 19
4) Limite D’atterberg:
But: déterminer l’indice de plasticité des sols fins.
5) L’équivalent De Sable:
But: déterminer le pourcentage de sable et prendre en considération les particules fines.

## Slide 20
6) La Teneur En Carbonate:
But: pour déterminer le pourcentage du calcium dans le matériau.

## Slide 21
Les Essais De Compressibilité (Essai Oedométrique):
Le but: déterminer en laboratoire sur des échantillons intacts, les caractéristiques nécessaires.
Les essais mécaniques.
ESSAIS EN LABORATOIRE:

## Slide 22
Essai cisaillement:
Le but: cette essai permis de déterminer les caractéristiques géotechniques fondamentales que sont:
la cohésion C:
L’angle de frottement
Il y a trois types des essais de cisaillement:
Essai UU: non consolider non drainé.
Essai CD: consolidé drainé.
Essai CU: consolidé non drainé.

## Slide 23
LES RECOMMANDATIONS ADRESSÉES A L'ARCHITECTE:
  Type de fondation.
  Niveau d‘ancrage des fondations.
  Contrainte admissible du sol.
  Des recommandations sur la stabilité de l'ouvrage sur le site.
EXEMPLE D'ACCIDENT:
  Tassement différentiel.
  Tassement d’ensemble.
  Rabattement de la nappe.
  Absence de drainage autour des constructions.

## Slide 24
Définition des fondations :
Les fondations reportent les charges permanentes G (poids propres) et les charges d’exploitation Q à un niveau convenable et les répartissent sur une couche de terrain en assurant la stabilité et la sécurité de la fondation.
La descente de charges, effectuée en bureau d’étude, permet de connaître les actions de la structure sur les fondations :
Nu = 1,35 G + 1,5 Q

## Slide 25
Choisir un type de fondation adapté
Fondations sur un sol argileux
Un sol argileux est sensible au niveau d’hydratation du terrain. En effet, l’argile a pour particularité d’absorber l’eau. En période de pluie, le sol va gonfler et en période très sèche,
Ces mouvements de gonflement et de rétractation ont des conséquences sur la construction sur le sol argileux si les fondations ne sont pas adaptées cela va créer de fissures qui vont rendre instable voir dangereuse .
Dans certains cas, il n’y aura pas d’autres solutions que de détruire complètement la maison.
Les types de fondation en cas de sol argileux :
la profondeur de la fondation devra être de 0,80 mètres minimum. Si le sol est très argileux, la profondeur minimum sera de 1,20 mètres.

## Slide 26
B. Fondations sur un sol sableux
Les fondations adaptées aux terrains sableux :
Pour un terrain sableux, il faudra des fondations très importantes car il s’agit d’un sol instable. Si le sol résistant du terrain sableux est peu profond, on peut choisir d’effectuer des fondations superficielles
Dans le cas où le sol résistant est plus bas sous terre, il faudra penser à d’autres types de fondations qui sont des fondations semi-profondes et profondes.

## Slide 27
On appelle fondation la base de l'ouvrage qui se trouve en contact direct avec le terrain d'assise et qui a pour rôle de transmettre à celui-ci toutes les charges et les surcharges supportées par la construction.
Sous un bâtiment, on peut mettre en place trois principaux types de fondations:
  Des fondations superficielles.
  Des fondations semi profondes.
  Des fondations profondes.
Le choix de l'une ou l'autre dépend directement du terrains et de la taille de l'ouvrage, il faut respecter autant que possible l'homogénéité des fondation lors d'un projet de bâtiment. Tous les éléments doivent être fondés sur le même système afin de limiter principalement les tassements différentiels. En revanche, on peut associer les systèmes, ex. installer un radier sur un groupe de pieux pour former un bloc homogène (fondations spéciales).
DÉFINITION DE LA FONDATION:
TYPE DE FONDATION:

## Slide 28
CONSTITUTION D'UNE FONDATION
Quelle que soit sa forme, la fondation est constituée de trois parties plus au moins solidaires :
  . La semelle qui est par sa surface d'appui repartit les charges sur le sol.
  . Le fut lie à la semelle, transmet les charges.
  . Le béton de propreté.

## Slide 29
Fondations superficielles
On appelle "fondation superficielles", toutes les fondations dont l'encastrement H dans le sol n’excèdent pas quatre fois la largeur B de la semelle.
Fondations ponctuelles
Fondation de forme géométrique proche du carré mis en œuvre dans le cadre d’un bâtiments présentant des descentes de charges concentrés

## Slide 30
Le radier
Ce mode de fondation est utilisé dans deux cas:
Lorsque la portance du sol est faible: le radier est alors conçu pour jouer un rôle répartisseur de charge de la construction.
lorsque le sous sol d’un bâtiment est inondable

## Slide 31
LE PROJET: UNE COUR DE JUSTICE QUI COMMANDE TOUS LES TRIBUNAUX D’ORAN
Situation: elle se situe à U.S.T.O à coté du Morchid .
Le sol : il se compose de 50 cm de roche .
La structure: poteaux-poutres .
Type de fondation : radier général .
FONDATION.

## Slide 32
FONDATION.

## Slide 33
FONDATION.

## Slide 34
FONDATION.

## Slide 35
Fondations Semi Profondes
Ces fondations sont utilisées lorsque le sol est de mauvaise qualité sur une épaisseur inférieure à ~ 8 mètres ou dans le cas des sols gonflants (sols argileux).
²²²
Bon sol
Puits
FONDATION.
Fondations profondes :
On opte pour ce mode de fondation, lorsque les charges à transmettre au sol sont très importantes et lorsque le terrain en surface est de mauvaise portance. Les fondations profondes sont surtout utilisées pour les ouvrages importants supportant de fortes charges : bâtiments industriels, ouvrages d'art, etc. …

## Slide 36
PIEUX
Définitions d’un pieu:
Un pieu est une fondation élancée qui reporte les charges de la structure sur des couches de terrain de caractéristiques mécaniques suffisantes pour éviter la rupture du sol et limiter les déplacements à des valeurs très faibles.
On considère qu’un élément de fondation est de type profond lorsque sa hauteur d’encastrement relatif De/B>5.
FONDATION.

## Slide 37
FONDATION.
Le pieu étant immobile, le sol à tendance à tasser, le frottement sol-pieu est négatif. À pour conséquence de surcharge le pieu. Pour remédier à ce problème (couches, compressibles, remblais récents non stabilisés), on chemisera le pieu par un tubage afin de diminuer l’effet du frottement négatif.

## Slide 38
FONDATION.
1- pieux battus:
Ceux-ci sont enfoncés dans le sol grâce à des 'sonnettes de battage' munies de 'moutons batteurs.
Les documents réglementaires classent les pieux selon les catégories ci-dessous:
Différentes catégories de pieux:
Terrains alluvionnaires, limons, silts, sables, sables et graviers, argile, marnes
« Pieux battus »

## Slide 39
FONDATION.
2- pieux forés:
Ceux ci sont réalisés par extraction du sol et bétonnage en place. L'intérêt des pieux forés est de permettre la traversée de couches dures d'épaisseur insuffisantes sur lesquelles s'arrêtaient éventuellement des pieux battus.

## Slide 40
FONDATION.
Principe de conception:
La jonction entre un pieu isolé et un poteau est toujours assuré par une semelle de liaison en béton armé.
Réalisation des pieux:

## Slide 41
LES PROBLÈMES DE SOL À VÉRIFIER AVANT DE CONSTRUIRE :
Zones de failles
L’interdiction de construction de bâtiments au voisinage des failles reconnues comme actives
Sols susceptibles de tasser
Les sols reconnus comme pouvant tasser sous l'effet des séismes doivent faire l'objet d'attentions particulières : étude préalable, évaluation des phénomènes possibles, traitement éventuel ou si nécessaire éviction du site.
sols potentiellement liquéfiables
Photo d'un immeuble sur radier ayant basculé sous l’effet
du tassement de sol consécutif à un phénomène de liquéfaction. Dans ce cas, les fondations ne descendaient pas au delà de la zone liquéfiable.
Liquéfaction d’une parcelle de sol non traité Kobé, 1995) – USA)
FONDATION.
Une couche supérieure d’argile de résistance mécanique apparemment suffisante pour un radier peut dissimuler une couche liquéfiable plus profonde. Séisme de Taiwan

## Slide 42
FONDATION.
Tassement du sol sous l’effet d’un phénomène de liquéfaction. La présence de fondations descen dues au bon sol a permis d’éviter à la citerne de basculer. Néanmoins, le type de liaison entre les têtes de pieux et l’ouvrage les rend vulnérables à l’action horizontale d’une réplique violente. Kobé, 1995
Instabilité des pentes :
"Il doit être vérifié que les talus et versants naturels restent stables sous l'action du mouvement de calcul compte tenu des charges apportées par les constructions, et dans leur configuration définitive Topographie, nature des sols, accélérations possibles retenues pour l’aléa régional de la
zone, régimes hydrauliques, sont les éléments retenus pour les études géotechniques visant à déterminer le possible effet induit qu’est le glissement de terrain.

## Slide 43
Zones de karst et cavités (terrains rocheux fracturés) :
Les sols rocheux fracturés, les sols rocheux présentant des karsts et des cavités doivent faire l'objet d'attentions particulières afin de rendre au terrain un monolithisme compatible avec l'action sismique.
D’où vienne la Nécessite d’ une identification précise sous chaque élément de fondation, la rupture du plafond d’une cavité ou la modification d’une faille pouvant entraîner des déplacements relatifs du plan de fondation inacceptables.
La détection des cavités et autres anomalies karstiques est délicate, le coût et les conséquences éventuelles peuvent être limités si, la position des fondations étant connue, il est possible de réaliser des forages systématiques sous chaque appui avant démarrage des travaux.
FONDATION.

## Slide 44
Méthode souvent utilisée dans les terrains sableux, limoneux, ou argileux, humides ou saturés. La technique consiste à introduire, sous pression dans le sol à partir de forages répartis selon des mailles primaires et secondaires, un « mortier » visqueux à base de ciment.
But : augmenter le niveau de contrainte entre les grains du sol jusqu’à sortir le sol des critères rendant possible le phénomène.
Afin d’éliminer le phénomène de la liquéfaction on utilise des méthodes parmi lesquels:
La Consolidation statique : injection :
FONDATION.

## Slide 45
Consolidation dynamique :
Méthode applicable à une grande variété de sols, mais pas pour tous les sites.
La technique consiste à laisser tomber des pilons de plusieurs dizaines de tonnes, en chute libre sur une hauteur de plusieurs dizaines de mètres. Le choc engendre des trains d'ondes qui améliorent le sol. But : provoquer le tassement sans attendre le séisme.
Le traitement améliore la cohésion des sols et élimine aussi un facteur de liquéfaction (densification du sol). L’inconvénient de cette technique est que les trains d’ondes peuvent agir sur plusieurs centaines de mètres à la ronde, ce qui ne permet l'utilisation de cette méthode que comme traitement préventif d’espaces vastes et libres d’occupation avant aménagement ou urbanisation. En outre elle nécessite l’intervention d’engins lourds.
FONDATION.

## Slide 46
FONDATION.
Consolidation dynamique Explosifs : autre possibilité qui ne
peut pas être utilisée n’importe où pour provoquer le tassement
des sols avant aménagement de la zone.
Consolidation dynamique: Pilonnage

## Slide 47
FONDATIONS SUR SOLS SUBSTITUÉS COMPACTÉS :
Compactage par vibroflotation :
Méthode applicable aux sols granulaires non cohérents tels que sables et graviers. Principe de l'injection de matériaux par vibroflotation
La technique consiste à descendre dans le sol un
vibrateur manipulé par une grue, qui sous son propre
poids, et sous l'influence d'un lançage d'eau et des
vibrations, atteint les profondeurs souhaitées.
FONDATION.
Ensuite, dans la cavité ainsi créée dans le sol incohérent, mise en place de matériau d'apport sable ou gravier, sans retrait de sol. L'opération est répétée selon un maillage prédéfini elle ne permet pas de traiter les mauvais sols profonds (plafond de l’ordre de 20m).
Dans ce cas, le maillage créé sur le site par les colonnes de matériaux de granulométrie incompatible avec la liquéfaction, suffit à drainer le sol de la zone qui est protégée.

## Slide 48
GÉNÉRALITÉS SUR LES SYSTÈMES DE FONDATIONS EN ZONE SISMIQUE:
Les sollicitations :
En plus des charges verticales de pesanteur, des actions du vent, des poussées des terres, et des poussées hydrostatiques, l’action sismique engendre sur les fondations des efforts
Le problème des fondations en zone sismique est caractérisé par le fait que l'action dynamique venant du sol, il est fondamental de liaisonner entre eux les éléments de fondations de la structure porteuse.
Quelles particularités pour les fondations superficielles ?
Dispositions générales :
Les fondations superficielles sont employées lorsque le ''bon sol'', sol compact et homogène, se trouve à faible profondeur par rapport au plancher le plus bas. Elles sont réalisées en béton armé
Les semelles sont alors reliées par un système de liaisons parasismiques (longrines, dallage renforcé) situé à moins de 1.20 m au dessus de la sous-face des semelles.
FONDATION.

## Slide 49
Radier général porteur :
Lorsque les dimensions des fondations calculées sont relativement importantes par rapport aux distances séparant les éléments porteurs, on utilise généralement un système de radier général sous poteaux et murs. Le radier fait fonction également de système de liaisons parasismiques en éliminant les déplacements différentiels horizontaux au niveau des fondations.
Quelles précautions pour les constructions sur terrain en pente (stable) ?
Liaison des semelles isolées en cas de pente :
Les semelles situées à des niveaux différents doivent être liaisonnées ce qui est plus délicat à réaliser que sur sol plat ou à faible pente.
Liaison des semelles situées sur des niveaux différents par des longrines si la différence de hauteur d’implantation est inférieure à 1,20m
Vérification de la stabilité du talus et des zones sollicitées :
FONDATION.

## Slide 50
Liaison des semelles isolées en cas de niveaux différents :
Liaison des semelles situées sur des niveaux différents par des voiles si la
différence de hauteur d’implantation est inférieure à 1,20m. Dans ce cas, seul un voile peut garantir la cohésion nécessaire entre les différentes semelles.
Quelles spécificités pour les fondations profondes ?
Dispositions générales :
Les fondations profondes sont employées lorsque les couches superficielles de terrain sont de qualité médiocre.
Problème du frottement négatif en cas de tassement de sol (par exemple si
liquéfaction) :
Le pieu se trouve plus chargé qu’à l’état initial par le sol qui a tassé. On appelle ce phénomène le frottement négatif. Si le sol n’est pas traité il faut en tenir compte au dimensionnement.
FONDATION.

## Slide 51
Déformation des pieux :
Les pieux doivent pouvoir avoir un comportement flexible pour se déformer avec le sol. En zone sismique les pieux inclinés sont interdits.
Sollicitations au cisaillement et en compression en tête de pieux :
Pieu dénudé sous l’effet d’un phénomène de
liquéfaction. A hauteur du niveau d’eau on voit
qu’en outre les aciers longitudinaux ont flambé sous l’effet d’un effort en compression. Kobé,1995)
Cisaillement de pieux découverts suite à un phénomène de liquéfaction. (Kobé, 1995)
Il est nécessaire que les bêches périphériques mobilisent le sol pour éviter le cisaillement des têtes de pieux. En cas de sol potentiellement liquéfiable, il faut tenir compte de la hauteur possible du tassement.
FONDATION.

## Slide 52
Problème lors de la construction d’ immeuble en Chine
c’est un immeuble de 13étages, étendu sur le sol

## Slide 53
Ensuite on creusé une tranchée 4.6 m de profondeur pour faire un garage souterrain sur le coté sud, puis on a entassé les gravats sur le coté nord sur une hauteur de 10 m. Il en a résulté une différence de pression de 3000 tonnes entre le coté sud et le coté nord, cette différence était plus grande que ce que pouvaient supporter les pilier des fondations.