## Slide 1: Stabilité des ouvrages

## Slide 15
Stabilité des ouvrages aux effets (efforts) horizontaux issus des éventuelles actions (par exemple : vent, séisme, choc, freinage, etc.).

## Slide 16
Cas du séisme

## Slide 17
La surface de la terre est constitué par un ensemble de pièce qui forme un immense puzzle et bouge tous le temps c'est pièce s'appelle les plaques tectoniques et sont un peut prés 12 plaques principale qui se déplace en permanence elle peuvent glissée les une par a port les autre s'éloigner ou ce rapprocher .
lorsque les plaques rentrent en collusion une rupture du rocher ce produit au niveau de la zone du choque ce qui libère des énergie ; des ondes sismique sont alors émise dans tous les sens au tour du point du choque qui s'appelle le foyer ou l hypocentre
L'épicentre est le point de la surface de la terre situer a la verticale du foyer
En peut mesurer la force d'un séisme par la quantité d'énergie qui libère ; Sa s'appelle la Magnitude du séisme qui se mesure sur l'échelle de Richter
hypocentre
Comment ce produit un séisme?
01

## Slide 18
Masse
Ys
En effet lorsque un séisme ce manifeste par une propagation d'onde dans le sol ce la va provoquer des secousses sismique qui sont caractériser par des accélérations du sol et qui vont faire vibrer les bâtiments
La masse du bâtiments combiner a l'accélération du sol engendre l'action sismique qui est une force d'inertie qui sollicite le bâtiments
Ainsi la force sismique dépond de la masse du bâtiment et de l'accélération du sol qui est relative a une région donner
02
Et par conséquence le bâtiment lourd subit des forces sismiques plus grande que le bâtiment léger

## Slide 19
Les Caractéristique des sollicitations ou les charges sismique:
Les sollicitation sismique possède plusieurs caractéristiques:
Horizontales:
C'est a dire que les accélération sismique horizontale vont affecter la structure du bâtiment qui sont habituellement conçu pour résister a des charges verticales
Cycliques:
Ce la consiste en un mouvement de va et Vien répétitive du sol ; ce caractère traduit une dégradation rapide et progressive de la structure en cas de dépassement de la limite élastique des éléments porteurs du fête des balancement saccades et alternés du bâtiments
Il ya dans ce cas un éclatement du béton du couverture mettant ainsi l'armature a nue
03

## Slide 20
Dynamiques:
En effet les étages suivent les brusques accélération du sol transmise par les étages inferieures avec un peut de retards du fait du lors d'inertie
plus la masse du l'étage est grosse plus le temps du retards est importants
De plus les étages sont soumises a des temps de retards différents selon leurs élévation
Internes :
Ce qui veut dire que les charges sismiques touches tous les points du bâtiments a ca base en même temps et ceux des étages supérieures avec un temps de retards
04

## Slide 21
Les séismes imposent une déformation aux constructions. En effet, leurs fondations sont entraînées dans un mouvement oscillatoire, alors que leur structure a, en raison de sa masse (de son inertie), tendance à conserver sa position.
F = m. a
où m est sa masse et a son accélération.
Si l’on exprime ce phénomène en terme de forces, on obtient :
(Des forces d’inertie sont associées aux déformations de la structure, selon la 2ème loi de Newton)

## Slide 22: REGLES PARASISMIQUES ALGERIENNES RPA 99  V = W x A x D x Q R F m Forces d ’inertie V = force sismique(F=m  ) W = poids de la construction V A = coefficient de zone Mouvement du sol D = coefficient d’amplification Q = coefficient de qualité R = coefficient de comportement

## Slide 24: LES CONTREVENTEMENTS

## Slide 25: -Principe:
• Structures auto stables: les descentes de charges horizontales passent par les mêmes éléments de structure que les charges verticales (murs, coques, treillis tridimensionnels, portiques croisés…)
• Structures contreventées: les descentes de charges horizontales passent par des dispositifs spécifiques (systèmes articulés + contreventements…), les structures contreventées sont, pour un grand nombre de partis architecturaux, moins coûteuses que les structures auto stables.

## Slide 26
DEFINITION DE CONTREVENTEMENTS:
un contreventement est un système statique destiné à assurer la stabilité globale d'un ouvrage vis-à-vis des effets horizontaux issus des éventuelles actions sur celui-ci (par exemple : vent, séisme, choc, freinage, etc.).

## Slide 27
la stabilité globale d'un bâtiment contreventé
Afin d'assurer la stabilité globale d'un bâtiment, il est nécessaire que celui-ci soit contreventé selon au moins 3 plans verticaux non colinéaires et un plan horizontal ; on distingue donc les contreventements verticaux (destinés à transmettre les efforts horizontaux dans les fondations) des contreventements horizontaux (destinés à s'opposer aux effets de torsion dus à ces efforts).

## Slide 28: Modes de contreventements
Contreventement assuré par portiques
Contreventement assuré par pans rigides
Noyau de stabilité des immeubles-tours
Contreventement par colonnes inclinées
triangulations en béton armé
avec voile en béton
remplissages en maçonnerie

## Slide 29
Les modes de contreventement
1. Contreventement assuré par portiques
2. Contreventement assuré par pans rigides
3. Noyau de stabilité des immeubles-tours
4.Contreventement par colonnes inclinées

## Slide 30
1-Contreventement assuré par portiques

## Slide 31
Contreventement par encastrement interne (portique)
Les portiques doivent être conçus pour résister aux forces de pesanteur, forces horizontales ; celle résistance implique la rigidité des nœuds.
Cette solution conduit en général à des sections de béton et d’armatures plus importantes
des portiques comportant un nombre relativement important de travées
l’avantage c’est la présence d’ouvertures de grandes dimensions dans le plan des portiques.

## Slide 32
Les portiques doivent être conçus pour résister aux forces de pesanteur, forces horizontales ; celle résistance implique la rigidité des nœuds.
Cette solution conduit en général à des sections de béton et d’armatures plus importantes
des portiques comportant un nombre relativement important de travées
l’avantage c’est la présence d’ouvertures de grandes dimensions dans le plan des portiques.

## Slide 33
Contreventement par encastrement interne (portiques)
Encastrements poutres/colonnes

## Slide 34
2-Contreventement assuré par pans rigides
La rigidité des pans de contreventement peut être assurée
2-1-par des triangulations en béton armé:

## Slide 35
Dans le premier cas, la présence des triangulations crée souvent des difficultés pour la réalisation d’ouvertures dans les pans de contreventement
on peut quelquefois trouver une solution plus satisfaisante en disposant les éléments de triangulation non plus sur la hauteur d’un étage, mais sur celle de deux étages

## Slide 37
2-2-Contreventement avec voile en béton

## Slide 38
La solution de contreventement avec voiles en béton armé est actuellement très répandue ; très souvent
disposés transversalement aux bâtiments de forme rectangulaire allongée
constituent également les éléments de transmission des charges verticales , sans être obligatoirement renforcés par des poteaux.
dans des conditions économiques, à la fois la transmission des charges de pesanteur et contreventement dans la direction transversale des bâtiments

## Slide 39
2-3-par des remplissages en maçonnerie
La solution consistant à assurer le contreventement par des remplissages en maçonnerie de résistance suffisante est plus spécialement à retenir dans le cas de bâtiments comportant un nombre limité d’étages.

## Slide 40
3-Noyau de stabilité des immeubles-tours
La stabilité des immeubles-tours à usage d’habitation et surtout de bureaux est très souvent assurée par un ouvrage situé en partie centrale, constitué par des parois verticales, en voiles de béton armé, disposées suivant des plans orthogonaux, et par les planchers.

## Slide 41
Les parois de ce noyau assurent la transmission d’une partie des charges verticales et, à elles seules, la résistance aux forces horizontales, notamment aux actions du vent. Les éléments verticaux de la structure, tout autour du noyau, n’ont en principe à supporter que des charges verticales.

## Slide 42
Contreventement par encastrement externe (noyaux)
Noyaux de circulations verticales

## Slide 43
Contreventement par colonnes inclinées

## Slide 44
Le mode de contreventement est déterminant pour la structure et pour l’architecture. Il fait partie intégrante du parti structural. Il doit être défini dès le début du projet.
Remarque