## Slide 1
Chapitre 4:
Agrégation des liens (Etherchannel)

## Slide 2
Plan du chapitre
1. Conception hiérarchique du réseau
2. Le protocole PAgP (Port Agrégation Protocol)
3. Le protocole LACP (Link Agrégation Protocol)
3. Configuration
M1 RT Routage IP/KADIRI

## Slide 3
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 4: Agrégation des liens (Etherchannel)
1. Conception hiérarchique du réseau: Augmentation de la bande passante
La technologie EtherChannel a été inventée par la société Kalpana (1990), société par la suite acquise par Cisco Systems en 1994.
Le but principal d’ Etherchannel est d'augmenter la vitesse et la tolérance aux pannes entre les commutateurs, les routeurs et les serveurs.
Technologie d’agrégation de liens qui permet d'assembler plusieurs liens physiques Ethernet en un seul lien logique afin d’augmenter significativement la bande passante et d’assurer la redondance des liens
Un lien EtherChannel groupe un ensemble de deux à huit liens actifs 100 Mbit/s, 1Gbit/s ou 10 Gbit/s, avec éventuellement, un à huit liens inactifs en réserve qui deviennent actifs quand des liens actifs sont coupés.
EtherChannel peut être utilisé sur des liens cuivre en paire torsadée aussi bien que sur fibre optique monomode et multimode

## Slide 4
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 4: Agrégation des liens (Etherchannel)
1. Conception hiérarchique du réseau: Augmentation de la bande passante
Le trafic provenant de plusieurs liaisons (généralement 100 ou 1000 Mbit/s) est
agrégé sur le commutateur d'accès et doit être envoyé aux commutateurs de distribution.
Utiliser des liaisons plus rapides, 10 Gbit/s
–> coûteux. En outre, à mesure que la
vitesse augmente sur les liaisons d'accès,
même le port le plus rapide possible sur
la liaison agrégée n'est plus assez rapide
pour agréger le trafic provenant de toutes
les liaisons d'accès.
Il est également possible de multiplier le
nombre de liaisons physiques entre les
commutateurs pour augmenter la vitesse
globale de la communication entre deux commutateurs –> STP est activé sur les commutateurs –>bloque les liaisons redondants pour éviter les boucles de routage.
–> Implémenter une configuration EtherChannel.

## Slide 5
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 4: Agrégation des liens (Etherchannel)
1. Conception hiérarchique du réseau: Augmentation de la bande passante
Lorsqu’ un EtherChannel est configuré, l'interface virtuelle résultante est appelée un canal de port (Port-channel abrégé Po).
Les interfaces physiques sont regroupées dans une interface de canal de port.
2 protocoles d’agrégation de lien suivant lesquels on configure un Etherchannel:
Le protocole PAgP (Port Aggregation Protocol) propriétaire CISCO
Le protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol) IEEE 802.3ad
Il y a deux façons de configurer EtherChannel :
Manuellement en saisissant une commande sur chaque port à agréger, des deux côtés de la liaison.
Laisser faire la configuration automatique, à l'aide de PAgP ou LACP.
Pour éviter des problèmes de dysfonctionnement, les ports appartenant à un même agrégat doivent avoir les mêmes caractéristiques ( mode duplex, vitesse, information VLAN…)
L'EtherChannel offre une bande passante bidirectionnelle simultanée jusqu'à 800 Mb/s (Fast EtherChannel) ou 8 Gb/s (Gigabit EtherChannel) entre deux commutateurs ou entre un commutateur et un hôte.

## Slide 6
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 4: Agrégation des liens (Etherchannel)
2. Le protocole PAgP (Port Agrégation Protocol)
Protocole propriétaire Cisco
Des paquets PAgP sont envoyés entre les ports compatibles EtherChannel pour négocier la formation d'un canal.
Quand PAgP identifie des liaisons Ethernet associées, il groupe les liaisons dans un EtherChannel. L'EtherChannel est ensuite ajouté à l'arbre recouvrant comme port unique.
S'il est activé, PAgP gère également l'EtherChannel. Les paquets PAgP sont envoyés toutes les 30 secondes.
PAgP vérifie la cohérence de la configuration et gère les ajouts de liaison et les défaillances entre deux commutateurs.
Il garantit que tous les ports ont le même type de configuration quand un EtherChannel est créé .

## Slide 7
3. Le protocole LACP (Link Agrégation Protocol)
Fait partie d'une spécification IEEE (802.3ad)
Facilite les EtherChannel dans des environnements multifournisseurs
Offre les mêmes avantages en matière de négociation que PagP
Le mode On (Activé) est répété, car il crée la configuration EtherChannel de manière inconditionnelle, sans négociation dynamique PAgP ou LACP.
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 4: Agrégation des liens (Etherchannel)

## Slide 8
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 4: Agrégation des liens (Etherchannel)
4. Configuration
• Prise en charge d'EtherChannel : toutes les
interfaces Ethernet sur tous les modules doivent
prendre en charge EtherChannel, sans que les
interfaces soient nécessairement contiguës de
manière physique ou sur le même module.
• Vitesse et mode bidirectionnel : configurez
toutes les interfaces d'un EtherChannel pour
qu'elles fonctionnent à la même vitesse et utilisent
le même mode bidirectionnel.
• VLAN correspondant : toutes les interfaces
d'une liaison EtherChannel doivent être attribuées
au même VLAN, ou être configurées en tant que trunk.
Plage de VLAN : un EtherChannel prend en charge
la même plage autorisée de VLAN sur toutes les interfaces dans un trunking EtherChannel. Si la plage autorisée de VLAN n'est pas identique, les interfaces ne forment pas un EtherChannel.

## Slide 9
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 4: Agrégation des liens (Etherchannel)
4. Configuration

## Slide 10
Avantages
Bande passante plus importante.
Failover « tolérance aux pannes » : renvoie immédiatement le trafic sur un autre port du groupement si un port physique « tombe »
Quand STP bloque l'une des liaisons redondantes, cela bloque la totalité de l'EtherChannel. Quand il existe uniquement une liaison EtherChannel, toutes les liaisons physiques de l'EtherChannel sont actives, car STP considère une seule liaison (logique).
La perte d'une liaison physique dans le canal ne génère pas de modification de la topologie ; un recalcul de l'arbre recouvrant n'est donc pas nécessaire. En supposant qu'il existe au moins une liaison physique, l'EtherChannel fonctionne normalement, même si son débit global diminue à cause de la perte d'une liaison dans l'EtherChannel.
Equilibrage de charge : entre les adresses MAC source et de destination ou entre les adresses IP source et de destination, sur les liaisons physiques.
La plupart des tâches de configuration peuvent être réalisées sur l'interface EtherChannel plutôt que sur chaque port, ce qui assure la cohérence de la configuration sur toutes les liaisons.
Limites
Impossibilité d’utiliser des interfaces de type différents pour créer un Etherchannel;
Nécessité d’avoir la même configuration au niveau des interfaces à agréger;
Nombre de lien regroupable limité à huit .
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 4: Agrégation des liens (Etherchannel)