## Slide 1
PLAN DE TRAVAIL
INTRODUCTION :
Définition de la géotechnique
Objectif de cette étude
Présentation du projet
Etat du sol
Les problèmes
Les solutions
Conclusion
2. Les exemples :

## Slide 2
Introduction:
Avant de commencer un projet de construction ou d’aménagement d’un territoire ,l’architecte doit passe par l’étape de l’étude du sol .
Reconnaissance Du Sol
l’étendue et
la géométrie des
différents formations
(prospection électrique
et sismique
Les caractéristiques
physiques et
Mécaniques des sols
La nature et
la forme
globale
des couches
Géologie
Géophysique
Géotechnique

## Slide 3
Le bon sol
les tassements sous les charges sont faibles
Reçoivent facilement des fondations superficielles
La nappe phréatique est profonde
Sols saturés
Terrain gypseux ou agressifs
Sols a grains fin
Définition :
L’étude géotechnique est une opération Sa démarche générale consiste d’abord à caractériser le sol .
Le sol :
Le mauvais sol

## Slide 4
Objectif :
L’objectif de l’étude de sols est de fournir aux constructeurs les caractéristiques des sols dans l’emprise du projet afin de permettre le calcul des éléments du bâtiment par application des lois de la mécanique des sols.
Pourquoi l’étude du sol ?

## Slide 5
Exemple 01
Réalisation d’un hôtel R+10
Architect : Mr Ouïs Bahri
Laboratoire : EURL LEG
La date de début de réalisation : juillet 2017

## Slide 6
Situation :
Réalisation d’un hôtel R+10
Le terrain est situé au centre de la ville d’Oran , quartier Miramar limité au nord par un axe qui structure la ville la rue l’arbi ben mhidi .

## Slide 7
Le rapport géotechnique

## Slide 8
Sondage 01 :

## Slide 10
Sondage 02 :

## Slide 12
Les problèmes

## Slide 13
le problème : la présence d’eau a 8 m
La nappe phréatique est une nappe d’eau que l’on rencontre a faible profondeur.

## Slide 14
Les solutions

## Slide 15
Etape 01 : Évacuation et pompage des eaux
Objective :assécher le fond de fouille

## Slide 16
Etape 02 : une couche de ballast de 25 cm
Objective : servant de drain et de matelas répartiteur de charge
Etape 03 : une couche de gravier 15/25 a 3/8

## Slide 17
Etape 04 : une couche de sable de carrière bien compacté
la dureté de ce matériau garantit le maintien des caractéristiques du sol dans le temps.

## Slide 18
Type de fondation :
Apres la resolution du problème de la nappe phréatique ils ont entame la réalisation des fondations . ils ont choisi les fondations de type superficiel
Pourquoi le radier général :
Le radier est facile à utiliser, donne de bons résultats en termes de stabilité de l’assise de la construction

## Slide 19
Exemple 02
La nouvelle aérogare Es-Senia_Oran
L’entreprise : EGSA
Le debut de réalisation: mars 2012

## Slide 20
Situation
La nouvelle aérogare situé au sud de la ville d’ORAN entre ES-SINIA et EL-KARMA.

## Slide 21
Le Projet consiste en la réalisation d’une nouvelle Aérogare implanté au niveau de l’aéroport d’ES SENIA destinée au trafic international.
Structure : béton armé.
Type de fondation : radier général.

## Slide 22
Etat de sol :
D’après l’étude géotechnique:
Ce résultat exige plusieurs technique pour assurer la stabilité du bâtiment.
Présence de l’eau
Sol agressif, argileux.

## Slide 23
1- Présence d’eau :
Le premier problème :

## Slide 24
Les solution:
Évacuation et pompage des eaux sans arrêt plus de 80000000 litres .

## Slide 25
Démarrage de la palplanche
pieu profilé conçu pour être battu en terre.
Les palplanches permettent de constituer un mur de soutènement, un batardeau, une palée ou un écran imperméable.

## Slide 26
Deuxième étude du sol
Opération traitement des cavités par forage et remplissage de béton achevée .
Recherche des cavités par LTPO .

## Slide 27
Un nouveau sol de 60 cm de hauteur rempli de deux couches de roches.
-effectuer une purge (ôter le sol argileux pour le remplacer par un meilleur sol)
Problème 02 : sol argileux :
reconstitution de sol sur le fond de fouille par enrochement.
plus de 20 000 tonnes de roche

## Slide 28
Diminuer des risques de tassement.
Offrir une excellente liaison au niveau de base de l’ouvrage.
Réduire les frais (le coût).
Respecter la durée de réalisation définie.
Le choix de réaliser un radier générale comme une fondation pour cette construction a permis de :

## Slide 29
Démarrage béton de propreté
pourquoi le béton de propreté
créer une surface de travail plane et non terreuse. Il protège le sol des intempéries et permet de travailler « au propre » .

## Slide 30
Excavation fouille en tranchée étaiement intérieur de la palplanche.
Une solution pour étaiement de la palplanche ( poutre de couronnement ).

## Slide 31
Mise en œuvre de la première couche psoralène flam s 180 -40

## Slide 32
Mise en œuvre du pré-radier sur le complexe d’ étanchéité

## Slide 33
Mise en place nappe inferieure du radier
Ferraillage Radier

## Slide 34
Coulage Radier

## Slide 35
Exécution cuvelage
Cuvelage: la protection des constructions situées en sous-sol contre les pressions hydrostatiques horizontales (terrains fluides, gorgés d'eau ou fortement humides).

## Slide 36
De très nombreuses techniques sont disponibles pour fonder les bâtiments.
Il faut effectuer un choix au regard d'arguments techniques (qualité du sol et caractéristiques du
bâtiment en projet) et économiques (coût relatif des différentes solutions possibles
Conclusion :

## Slide 37
Bibliographie :
Laboratoire : EURL LEG
Site internet :
www.wikipedia.org/
https://www.algeriepatriotique.com/2018/01/22/oran-nouvel-aeroport-international-livre-fin-2018/
https://lesaeroportsdoran.dz/egsa-oran/nouvel-aeroport/
https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/construction-et-travaux-publics-th3/techniques-du-batiment-construire-en-beton-arme-43805210/les-fondations-par-radiers-et-cuvelages-tba1263/