## Slide 1: Définition
Structure constituée par un ensemble de câbles tendue associe généralement à une couverture souple
La forme , tendue à l’intervention de poteaux intérieurs ou extérieurs comprimés et d’ancrage soumis à traction est toujours à double courbure inversée.

## Slide 2: HISTORIQUE
Les premières structures textiles ont été inventées par les nomades quand ils
devaient construire des abris pour se protéger des intempéries.
Les romains sont aussi les précurseurs de ce type d’architecture. Ils recouvraient
leurs arènes avec de grandes toiles de coton pour se protéger du soleil.
Tente traditionnelle
Amphi théâtre romain

## Slide 3: Vers les architectures à membranes modernes
Musée d’art contemporain par ZAHA HADID

## Slide 4: Structure des possibilités illimitées

## Slide 5: Surface ondulée

## Slide 6: Surface selle entre arches

## Slide 7: Surfaces à bosse
(Saillie de forme arrondie)

## Slide 8: Les éléments de la structure tendue
les membranes:
Couverture souple composées des fibres synthétiques . Composites caractérisés par une dissociation des fonctions : résistance mécanique , et paroi étanche et protectrice.
Constitution des membranes :
- Âmes textiles - Enduction - Revêtements

## Slide 9
AMES TEXTILES:
COUCHE DE FOND OU D’ADHÉRISATION :
ENDUCTION:
REVETEMENTS:

## Slide 10
2 . Les matériaux utilisés pour ls membranes :
les matériaux courants pour les structures à double courbure de tissu sont :
- PTFE ( le polytétrafluoroéthylène)
doté d’un revêtement en fibre de verre
- PVC ( le chlorure de polyvinyle)
doté d’un revêtement polyester .
-les fibres de verre:
PIFE
PVC
FIBRE DE VERRE
-Le polyester
TOIT EN POLYSTER ET EN PVC

## Slide 11
les éléments de mise en tension des toiles
Ossatures
Charpentes
Tous les types usuels de charpentes
(bois , béton , métal )peuvent être
Associés aux membranes textiles tendues
Ancrages
On distingue deux types d’ancrages:
Les lests
les ancrages au sol

## Slide 12
2 .Les éléments accessoires

## Slide 13: Comment travaille la structure tendue
Une corde à ligne avec buanderie assumera un arc en douceur à la baisse en réponse à la fois son propre poids er le poids des pièces de ligne . Tant qu’il n’y a pas d’autres forces agissant sur le système , il restera cette forme . Si o na ajoute une chemise mouillée au milieu , cette forme va changer , d’éviter vers le bas où la chemise est ajouté et aplatissement de chaque côté pour conserver sa longueur totale est rester tendue

## Slide 14
Dans le cas du vent , la situation va changer : dans des conditions de rafales , la corde à ligne va perdre sa forme initiale , le battement de haut en bas . Notre ligne passera par une phase de jeu , au cours de laquelle la force de traction est perdu.
Puis la corde à ligne arrive à un nouveau tendue.

## Slide 15
La corde pourrait être stabilisé en ajoutant un câble inversé sur le dessus , poussant vers le bas sur la ligne avec des entretoises . Mais cela ne suffit pas , pour la structure sera tout simplement retourner sur le côté ou inverser. Haubans ancrés retour à l’arbre va éviter cela.
Ajout de plus de poids pourrait résoudre le problème .

## Slide 16
Une ligne de corde renversé au-dessous du câble principal , avec des cordes verticales reliant les deux , est plus simple et plus efficace . Cela est la plus stable et la solution la plus sensée.

## Slide 17
câbles tendue en acier

## Slide 18
Introduction
Les architectes Günther Behnisch et Frei Otto étaient en charge de la conception et de la construction du stade qui accueillera les jeux Olympiques de Munich 1972
Fiche technique:
Architecte: Günther Behnisch Freil
Otto Architecte technique: Leonhardt & Andră Ingénieur
structure: Otto Entreprise de
construction: Günther Behnisch
Date de Construction: 1968-1972
Largeur: 68 m
Longueur 108 m
Pays: Munich, Allemagne
capacité
d'origine de 80,000 places •
le stade olympique de Munich, Construit pour les jeux symbole de la ville de Munich. Il se distingue notamment de par son toit en toiles de olympiques d'été de 1972, il est aujourd'hui un tente en PLEXIGLAS, qui couvre également une partie du parc olympique

## Slide 19: Concept ; the happy games
l'objectif était de concevoir une structure qui imite la devise des jeux: «The Happy Games»,comme une réponse architecturale fantaisiste pour couvrir l'ombre lourde et dominante laissée par les jeux de Berlin.
Otto et Behnisch voltage conceptualisent une structure qui coule continuellement le long du site imitant le drapage et les élévations rythmiques des Alpes suisses, une structure suspendue comme un nuage qui semble flotter au-dessus de l'endroit se ramifiant entre les piscines, la salle de sport et le stade principal.

## Slide 20: Sa structure
. Le filet en câbles d'acier a été d'abord tissé au sol. Ce n'est qu'une fois terminé, qu'il est hissé. Et ils l' ont fixé alors à des mâts liés entre eux par des câbles tendus.
Pour réaliser cette prouesse, il a fallut réaliser une construction complexe à base de câbles
les architectes s'inspirèrent de structures naturelles telles que les toiles d'araignée ou les diatomées
Les plaques en PLEXIGLAS sont fixées avec un peu de jeu sur la structure en câbles de sorte qu'elles puissent légèrement bouger en cas de vent ou de neige
Le mariage du métal de PLEXIGLAS crée un effet aérien t léger

## Slide 21: Toiture
Données Techniques:
74.000 m² de surface couvre.
75 Élément de membranes x 75 cm.
Cordons Cables fermée bord.
Tendons sangles fils parallèles
Noeuds et colliers de serrage en acier moulé
Mâts en acier tubes.
Couverture en verre acrylique (plexiglas)
Une structure tendue métallique
métallique Un toit de toiles tendues en plaques de plexiglas
Un stade qui reprend le concept de construction en toiles de tentes fait de bâches: polyester recouvertes en PVC Plaques de Plexiglas
Plaque de plexiglas
la forme de la structure est établie en trouvant, dans laquelle les points spatiaux fixes sont placés, en appliquant une tension sur le réseau de câbles pour former toit souhaitée

## Slide 22
la jonction entre les différents câbles qui composent le maillage de la structure est matérialisée de coulée d'acier avec un système utilisant des ancres bottées et tendues l'articulation aide à connecter et à transférer les charges du mât au câble
Main câble le réseau de câbles est formé de paires de brins espacés de 750 millimètres dans les deux sens. cet espacement reste constant quelle que soit la forme du réseau.
la couverture de toit transparente était formée de panneaux acryliques, posés sur le réseau de câbles et boulonnés aux nœuds d'interaction les panneaux acryliques rigides devaient être connectés de manière flexible
éléments structurels
le mât supporte la tension du câble principal en assurant le support nécessaire des surfaces de toiture suspendues . le mât sont des éléments structuraux chargés de transmettre les charges au fort dur, d'une manière qui est indiquée

## Slide 23
Charge gravitationnelle
Charge latérale
Forces de compression
Forces de tension

## Slide 24
construction du pieu en béton
installation de mâts en acier préfabriqués
installation du filet type selle et du plexiglas
un tissu en polyester enduit de pvc a été attaché individuellement à chaque cellule de la grille
Analyse Structurelle:

## Slide 25
des mâts ont été érigés et percés dans la base avec des vis comme joints de câble
le tissu a été cousu au câble principal et un câble supplémentaire a été ajouté aux bords du tissu
Le câble principal attaché à la base et câble secondaire attaché aux mâts et à la base
le câble tertiaire a été attaché du tissu à la base
Analyse Structurelle:

## Slide 26
Les détailles

## Slide 27: Exemple Century Lotus Stadium

## Slide 28
Propriété : Stade
But: stade polyvalent
principalement pour les matchs de football.
Lieu : Fosnar, Chine
Echelle: superficie 123,125m2,
hauteur 50m, diamètre du toit 310m,
surface projetée 53 421 m2, zone d'entraînement extérieure 20 000 m2
détient 36 000 personnes
Parkings souterrains : 1 100
Architecte : GMP Architekten
Institut de conception et de recherche en architecture
<Université de technologie de Chine du Sud>
Période de construction：2004-2006
Financement : 103 000 000 dollars
Le plus grand projet de Structures Câble-Membrane tendues au monde
1. Origines

## Slide 29
Partie structurale
Partie non structurale

## Slide 30
Toiture
Colonnes
Stade
Terrain

## Slide 31
Toiture :
Est de diamètre de 350 m elle couvre les tribus et aussi les halls
extérieurs
Toit a structure membranaire blanche en forme d'anneaux
( toiture souple )

## Slide 32
Anneau extérieur de diamètre de 310 m de diamètre
Anneau intérieur de 125 m de diamètre

## Slide 33
Anneau de compression inférieur
Anneau de compression supérieur
Anneau de tension
L'anneau de compression extérieur
L'anneau de tension intérieur

## Slide 34
l'anneau extérieur est l'anneau de compression se compose de deux couche une supérieure et l'autre inferieure
Couche supérieure
Couche inferieure

## Slide 35
Les colonnes qui vont supportées la couche inferieure de l'anneau extérieur et vont aussi transmettre les charges au sol
Les colonnes

## Slide 36: Aéroport International de Denver
Année de Construction
1980-1993
Superficie des terres
140.000 m2
Situation:l’airport situé au pied des montagnes rocheuses dans le Colorado,Denver,USA
L’emplacement a été choisi jusqu’à présent d’éviter les impacts du bruit dans les zones développées, ainsi que de tenir compte des extensions futures.

## Slide 37
L’aérport est un lieu de passage d’un mode de transport à un autre
Ce projet emblématique a été créé par l’un des architectes le plus renommés des ETAS UNIS Curtis ventress
L’aéroport international de Denver, DIA, se caractérise et se distingue par le toit en fibre de verre blanc, esthétiquement conçu comme une réminiscence des sommets(34) enneigés des montagnes Rocheuses à proximité
Concept de base de pics et de vallées créer forme que nous pourrions ensuite relier aux autres formes des bâtiments telles que les structures de stationnements et comment nous les empilons puis les canapés en bordures de trottoir qui étaient de petites pics sous lesquelles on passe en entrant dans le bâtiment et vous mettre l’abris avant l’entrée
CONCEPT
l’idée de base était de regarder les sommet à une distance de 60 et 80milles

## Slide 38
Terminal Jappe sen
L’aéroport dispose d’un terminal principal, le terminal Jeppe sen, dont le principal élément architectural est tendu toit en tissu et un espace occupe 140.000 mètres carrés.
Espaces
Le terminal est divisé en est et l’ouest Borne selon arrivées ou des départs, les deux reliés à trois halls A, B et C
L’espace est l’un des exemples de flexibilité
Étant donné le climat de Denver et le potentiel de la couverture de neige lourde pendant les mois d’hiver, la conception devait également accueillir l’accumulation de neige et la chute de celui-ci à fondre.

## Slide 39
L’architecte fait face à ces points de création de la fibre de verre enduite de téflon légères tendues sur un cadre en acier peint en blanc.
La courbe en douceur des pièces principales de l’acier reposant sur un «arbre» ​​constitué de quatre colonnes en acier situés dans chacun des points d’appui,. Les bases de ces colonnes sont protégés par du béton.
C’est une structure très dynamique qui se déplace avec le vent et ce qui déplace se sont ces flèches que sortir de haut de bâtiment
Structure
Il y a deux couches de ce matériau ou 16 pouces de distance donc c’est un couche extérieure, puis il y a une couche intérieure du matériaux , ce qui enlève la pluie de neige du bâtiment et la couche intérieure pour l’isolation
Courbes
Point d’appui
Flèches

## Slide 40
La construction est scellé de sorte que la climatisation reste à l’intérieur du bâtiment et que la chaleur reste dans le bâtiment en hiver
Donc ils ont essayé de faire en sorte que le bâtiment en toit soit scellé pour maintenir le confort
Au dessus de chaque pièce d’acier soutien principale incurvée deux autres tiges secondaires soutenir la couverture en tissu tendu
Pièce d’acier
Les tiges
Le tissu translucide produit une solution économe en énergie: créer un espace lumineux d’attente pour les passagers

## Slide 41
La structure de tissu a été une percée

## Slide 42
Des câbles en acier regroupés , attachés avec des pinces puis le tissu vient et est attaché au câble via un mécanisme , donc c’est un peu comme une voile sur une navire
Câble en acier
Tissu
Mécanisme

## Slide 43: Exemple 01 : pavillon de d’Espagne a Dubaï
Les cabinets d'architectes Selgascano et FRPO ont été finalistes pour concevoir le pavillon national espagnol à l'EXPO 2020 à Dubaï.
Leur proposition comprend un auvent gonflable composé de neuf cylindres ETFE jaunes dans un cadre en acier. Réinterprétant la place espagnole, le design crée une nouvelle vision de la place publique.
Le pavillon est conçu pour être léger en tant que structure plus durable qui peut être retirée et déplacée facilement.
Conçu comme un « pavillon respirant », le design permet deux hauts et bas pliables pour répondre aux vues, à la lumière et à la brise

## Slide 44: Détails de Structure
sous-système de toit (ci-dessus)
sous-système de dalle (ci-dessous)

## Slide 45
Pour le sous-système de dalle, un système mixte a été développé en utilisant des colonnes en acier cylindriques et des poutres en acier courbes. Dans ce système, quatre caractéristiques principales se distinguent : facilité de montage et de démontage, flexibilité des formes, durabilité et légèreté
Le système de toit sous-structurel est directement lié au type de toit gonflable conçu dans le projet. Un réseau de câbles de différentes hauteurs a été établi le long du périmètre du bâtiment. Pour les colonnes où aucune connexion au cadre plus large n'est possible, un système de restauration a été mis en place avec des logements de câbles

## Slide 47: Détails de Structure

## Slide 48: Détails de Structure
poutres en acier courbes
des colonnes en acier cylindriques
des logements de câbles

## Slide 49: Détails de Structure
poutres en acier courbes

## Slide 50: Détails de Structure
des logements de câbles

## Slide 52: Conclusion