## Slide 1: LES PONTS

## Slide 2: le concept ouvrage d’Art
Un ouvrage d’art se défini comme une construction de grande importance nécessité par le rétablissement d’une voie de communication (route, voie ferreux, canal etc.…), un dispositif de protection contre l’action de la terre où de l’eau, un dispositif de retenue des eaux, et autre.
Le terme « d’Art » qui accompagne le mot ouvrage pour traduire que leur conception et leur réalisation font intervenir des connaissances ou l’expérience joue un rôle aussi important que la théorie, connaissances appelées « art de l’ingénieur ».
Un ouvrage d’art peut être qualifié selon le milieu dans le quel il est construit : ouvrage d’art terrestre, ouvrage maritime, ouvrage d’art de montagne, ouvrage d’art fluvial etc.…

## Slide 3
Les différents types d’ouvrages d’art
Selon leur nature et leur rôle on distingue :
Les ouvrages de franchissement ou lié a des voies de communications :
pont, tunnel, écran acoustique.
b) Les ouvrages de protection ou de soutènement :
destiné a la stabilisation des pentes ou des soutènements des terres afin de se prémunir des effets des mouvements des terres (écroulements, glissements, coulées des boues etc.….) : mur, rideaux de palplanche, parois moulé, clouage de massif etc.…
c) Ouvrages de retenues d’eau :
barrage (en béton ou en terre et enrochements), digues (remblais longitudinaux naturels ou artificiels).
d) Autres ouvrages d’arts :
tranchée ouverte ou couverte, quais, réservoir, structure paré-pierre ou paré-bloc.

## Slide 4: SOMMAIRE
A quoi sert un pont ?
Résistance des matériaux
Les appareils d ’appui
Les joints de chaussée
Les fondations
  Dalle de transition
    Vocabulaire
    Formes de tablier
      Les ponts mobiles
      Crédit documentaire

## Slide 5: LES PONTS
Un pont est un ouvrage qui permet d ’enjamber un obstacle : brèche, rivière, route, ville, ...

## Slide 6: QUELQUES TYPES DE PONTS
Petit catalogue illustré ...

## Slide 7
Un pont est un OUVRAGE D ’ART.
Mis à part les ponts types autoroutier, la plupart sont des œuvres uniques.
Uniques par leur architecture, uniques par leur mode de construction, uniques par leur typologie.
Nous allons tenter ici d ’en décrire quelques uns après avoir mis en évidence les problèmes communs à tous.

## Slide 8: Les ponts de pierre
Au début était la pierre … mais pas le béton armé. Il fallait donc trouver une technique permettant de franchir les brèches. Ce fut la voûte pour de petites portées entre piles.
Viaduc sur
Morlaix
Annecy
« Pont
St Esprit »
à Bayonne
Sallies
de Béarn

## Slide 9
Remarque : sur certains ponts, ce sont les bateaux qui passent comme sur le pont canal de DIGOIN.
Eau du canal
Loire

## Slide 10: VOCABULAIRE
tablier : partie sur laquelle on circule
Pile : appui intermédiaire
Culée : appui d ’extrémité

## Slide 11: A QUOI SERT UN PONT ?
Un pont doit assurer la continuité de la route
au-dessus de l ’obstacle en permettant l ’éventuelle circulation au-dessous (gabarit).
- En profil en long
NON

## Slide 12: A QUOI SERT UN PONT ?
Un pont doit assurer la continuité de la route
au-dessus de l ’obstacle en permettant l ’éventuelle circulation au-dessous (gabarit)
- En profil en long
OUI

## Slide 13: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
Sous l ’effet d ’une charge ou de son poids propre,
le tablier fléchit. La flèche résultante ne doit pas être trop importante !
- LA FLEXION
flèche

## Slide 14: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
La portée du tablier (distance entre 2 appuis consécutifs) et son chargement maximal imposent des types de ponts et des matériaux particuliers : poutres B.A., voussoirs B.P., Treillis métallique, suspendu, à haubans, ...
- LA FLEXION
portée

## Slide 15: Pont en arc
Pont à haubans
Pont à voussoirs
Ponts métalliques

## Slide 16: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
Les liaisons tablier/appuis sont souvent des liaisons
« appui simple ». Elles ne bloquent que la translation verticale, pas les autres translations, pas les rotations.
- TRANSMISSION DES CHARGES DU TABLIER AUX APPUIS.
Appuis simples

## Slide 17: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
- TRANSMISSION DES CHARGES DU TABLIER AUX APPUIS.
L ’appui simple est assuré par un appareil d ’appui
C ’est un élément en néoprène (caoutchouc) renforcé qui permet les mouvements relatifs entre le tablier et la pile ou la culée.

## Slide 18: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
- TRANSMISSION DES CHARGES DU TABLIER AUX APPUIS.
Sollicitations que reprend un appareil d ’appui

## Slide 19: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
De part leur grande longueur, les tabliers de ponts subissent de façon considérable (1 à 10 cm) les effets de la dilatation thermique
- DILATATION THERMIQUE.
Tablier par temps froid Tablier par temps chaud
dilatation

## Slide 20: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
La dilatation du tablier est favorisée par la déformation des appareils d ’appui. Aux extrémités du tablier sont placés des joints de chaussée.
- DILATATION THERMIQUE.
Joint de chaussée

## Slide 21: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
- DILATATION THERMIQUE.
Le Joint de Chaussée permet au tablier de se dilater tout en maintenant la continuité de la chaussée.

## Slide 22: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
- RESISTANCE DU SOL SOUS LES APPUIS.
Comme tout ouvrage, les ponts reposent sur le sol. Les fondations (profondes ou superficielles) doivent donc être dimensionnées en conséquence. (voir mécanique des sols)
pieux
semelles
pieux

## Slide 23: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
- RESISTANCE DU SOL SOUS LES APPUIS.
Exemple : les pieux sous les piles du « Pont de Normandie ».

## Slide 24: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
- LIAISON AVEC LE REMBLAI ROUTIER.
Le pont repose sur des fondations. Il ne tasse pas. Par contre, les remblais d ’accès reposent directement sur le sol et sont soumis aux tassements. Il faut donc prévoir une transition progressive entre le pont rigide et le remblai meuble.
tassement

## Slide 25: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
- LIAISON AVEC LE REMBLAI ROUTIER.
La dalle de transition permet de passer progréssivement du remblai au pont

## Slide 26: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
chaussée
tablier
liaison
4 - dalle de transition
1- dalle de transition 2- béton de propreté
3, 4, 5- joint Freyssinet
- LIAISON AVEC LE REMBLAI ROUTIER.
La liaison dalle / culée est de type articulation

## Slide 27: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
- ORGANES DE SÉCURITÉ.
Afin d ’éviter les chutes, on n ’oublie pas les barrières de sécurité. On prévoie également une évacuation des eaux sur le tablier : pente, descentes d ’eau, ...
Garde corps
Corniche

## Slide 28: RESUMÉ :

## Slide 29: RESUMÉ :
- LA PILE
Bossages pour appareils d ’appui
Chevêtre
Colonne
Semelle
La pile sert d ’appui intermédiaire au tablier.
Elle transmet ses charges au sol par l ’intermédiaire des fondations.

## Slide 30: RESUMÉ :
- LA CULÉE
La culée sert d ’appui d ’extrémité au tablier.
Elle transmet ses charges au sol par l’intermédiaire des fondations. Elle retient le remblai situé derrière
(mur de soutènement).

## Slide 31: RESUMÉ :
- LE TABLIER
De formes et de portées multiples. On peut les classer par matériau, par forme, par schéma mécanique, par mise en œuvre, ...
Pont à poutres. Isostatique. BA ou BP. Portée < 45 m
Pont à voûtes. Hyperstatique. Pierres. Portée < 15 m
Pont en arc. Hyperstatique. Béton ou acier. Portée < 350 m
Pont mixte à poutres CM . Isostatique ou hyper. CM et BA. Portée < 80 m

## Slide 32
Pont à voûtes. Hyperstatique. Pierres. Portée < 15 m

## Slide 33
Pont en arc. Hyperstatique. Béton ou acier. Portée < 350 m

## Slide 34
Pont à poutres. Isostatique. BA ou BP. Portée < 45 m

## Slide 35
Pont mixte à poutres CM . Isostatique ou hyper. CM et BA. Portée < 80 m

## Slide 36
Pont dalle. Isostatique ou hyperstatique. BA ou BP. Portée < 30 m

## Slide 37
Pont treillis. Isostatique ou hyperstatique. CM . Portée < 400 m

## Slide 38
Pont à caissons. Hyperstatique. BP. Portée < 200 m

## Slide 39
Pont suspendu. Hyperstatique. Acier et Béton ou acier. Portée < 1700 m

## Slide 40
Pont à haubans. Hyperstatique. Acier et Béton. Portée < 900 m

## Slide 41: Les ponts à poutres en béton
Les ponts à poutres sont les plus simples à comprendre. Ils se composent de travées isostatiques reposant sur 2 appuis. Le tablier est une dalle coulée sur des poutres préfabriquées (BA ou BP) longitudinales.
La culée
Les piles
Les poutres

## Slide 42: Les ponts à poutres en béton
Le ferraillage du tablier
Les poutres sur les piles au Cameroun
Les poutres sont posées à la grue mobile sur leurs appuis
Pont en Louisiane