## Slide 1: Les ponts à poutres en acier
Le tablier est une dalle en béton coulée sur des poutres en acier longitudinales.
TGV Méditerranée à CREST (26)
Millau

## Slide 2: Les ponts à poutres en acier
Exemple du Pont de Jassans
2 Poutres métalliques, 2 culées, 2 piles.
Entre les 2 poutres, des entretoises pour rigidifier

## Slide 3: Les ponts à poutres en acier
Exemple du Pont de Jassans
Connecteurs de liaison poutres/béton du tablier
Soudure des poutres

## Slide 4: Les ponts à poutres en acier
Exemple du Pont de Jassans
Les poutres sont assemblées sur la rive puis poussées à l ’aide de vérins vers les piles.
Un avant bec permet « d ’attraper » l’appui avant que les poutres ne basculent dans le vide.
Les 2 moitié de ponts se rencontreront au milieu de la Saône.
Les poutres glissent sur des rouleaux provisoires placés devant les culées.
Travée en place
Avant bec
Partie poussée

## Slide 5: Les ponts à poutres en acier
Remarque : on peut aussi pousser des ponts en béton comme ci-dessous le viaduc d’accès du pont de Normandie

## Slide 6: Les ponts-dalle en béton
Les ponts-dalle se composent d’un tablier en BA ou BP coulé en place sur un coffrage. Cette technique est proche de celle utilisée en bâtiment.
TGV Méditerranée à CREST (26)

## Slide 7: Les ponts-dalle en béton
Coffrages de tablier

## Slide 8: Les ponts cadres en béton
Les ponts cadres sont des tubes dans lesquels le tablier est solidaire des murs qui le soutiennent, eux mêmes reliés par un radier. Les liaisons sont des encastrements.
TGV Méditerranée, CREST (26)

## Slide 9: Les ponts cadres en béton

## Slide 10: Les ponts cadres en béton
tablier
radier
piedroit
Mur en retour

## Slide 11: Les ponts treillis en acier
Les ponts treillis se sont développés au XIXe siècle avec l’avènement de l’acier. Eiffel fut un grand constructeur en la matière. Les poutres treillis permettent de franchir de grandes portées.
Le métro parisien
Pont SNCF

## Slide 12: Les ponts treillis en acier
Pont treillis
à La Villette (75)
Pont treillis
en Louisiane avec viaduc d’accès en poutres BA.

## Slide 13: Les ponts treillis en acier
Pont sur le Mississipi à Vicksburg (USA)
Ponts à Morgan City en Louisiane.

## Slide 14: Les ponts caisson
Les ponts caisson se composent d’un tablier tubulaire. La circulation se fait sur le tube et non à l’intérieur.
On trouvera des caissons coulés en place, à morceaux préfabriqués (voussoirs), à inertie constante ou à inertie variable. Ils sont généralement hyperstatiques.
Pont de L’île de Ré
Autoroute de Bellegarde

## Slide 15: Les ponts caisson
Précontrainte de service
En exagérant, le tablier se déforme selon le modèle rouge. On peut donc mettre en évidence les zones tendues. C’est dans ces zones qu’il faut placer les câbles de précontrainte.
tablier
pile
Zone tendue
Zone tendue
déformée

## Slide 16: Les ponts caisson
Précontrainte de service
tablier
Zone tendue
Allure des câbles de précontrainte
pile
Zone tendue
Câbles de précontrainte du viaduc de Sylans.

## Slide 17: Les ponts caisson
Construction par encorbellement
tablier
déformée
pile
Ces ponts se construisent généralement par encorbellements successifs. On commence au-dessus d’une pile et on construit le tablier de part et d’autre en porte à faux, tout en maintenant l’équilibre. Cette méthode à
le désavantage de déformer le tablier d’une façon différente qu’en service, comme représenté ci-dessus. Il faut donc mettre en place une précontrainte provisoire différente de la précontrainte de service.
Zone tendue
fléau

## Slide 18: Les ponts caisson
Construction par encorbellement
tablier
Câbles de Précontrainte provisoire.
Zone tendue
Construction du pont De l’île de Ré
Voussoir préfabriqué
Poutre de lancement
Fléau en construction

## Slide 19: Les ponts caisson
Les ponts caisson coulés en place
Les ponts coulés en place se font à l’aide d’un coffrage glissant.
On construit d’abord la partie centrale, sur la pile. Ensuite, on coffre successivement de chaque coté de cette partie, on arme et on coule le béton. Avant de décoffrer, on place des câbles de précontrainte provisoire, puis on coffre le tronçon suivant et etc…
coffrage
Tronçon central

## Slide 20: Les ponts caisson
Les ponts caisson coulés en place
Le coffrage glissant
Le coffrage glissant
Exemple du viaduc de DIGOIN
Raccordement des fléaux

## Slide 21: Les ponts caisson
Exemple du viaduc de DIGOIN
Les ponts caisson coulés en place
Ancrages de la précontrainte provisoire
Passages des câbles de précontrainte
de service

## Slide 22: Les ponts caisson
Exemple du « Viaduc de Nantua »
Le tablier est coulé en place avec un coffrage glissant.

## Slide 23: Les ponts caisson
Les ponts caisson à voussoirs préfabriqués
Les voussoirs sont préfabriqués à proximité du pont. Ils sont ensuite assemblés les uns au autres par les câbles de précontrainte provisoire de part et d’autre du voussoir central, en encorbellement.
Cette mise en place peut se faire avec une grue, une barge (sur l’eau), ou une poutre de lancement comme pour le pont de l’île de Ré.
Autoroute A40, mise en place à la grue.
Ile de Ré, mise
en place à la poutre de lancement.

## Slide 24: Les ponts caisson
Les ponts caisson à voussoirs préfabriqués assemblés en continuité.
Le viaduc des Neyrolles (01) n’a pas été construit par fléaux mais en continuité. Dans ce cas, la précontrainte provisoire est remplacée
par des haubans extérieurs provisoires à partir d’un pylône provisoire monté sur une pile.
Pylône provisoire support des haubans
Avancement du tablier en continu par pose de voussoirs à la grue

## Slide 25: Les ponts caisson
Exemple du « Pont de la Confédération » au CANADA

## Slide 26: Les ponts caisson Exemple du viaduc de Ventabren, TGV méditerranée
Le pont doit traverser
l ’autoroute. Pour ne pas gêner la circulation, les 2 fléaux sont construits parallèlement à la voie, puis on les fera pivoter pour les aligner.

## Slide 27: Les ponts caisson Exemple du viaduc de Ventabren, TGV méditerranée

## Slide 28: Les ponts caisson Exemple du pont sur le Vecchio - Corse

## Slide 29: Les ponts caisson Exemple du pont sur le Vecchio - Corse

## Slide 30
Les ponts en Arc
Après la pierre, l ’acier, puis le béton armé ont permis la réalisation d ’arcs de grande portée.
Gorges du VERDON

## Slide 31
L ’Arc travaille uniquement en compression.
Le tablier repose sur des potelets qui transmettent les charges à l ’arc.
Le pont à donc une grande portée, mais pas le tablier !
Portée du tablier
Remarque :
La Tour Eiffel fonctionne sur le même principe

## Slide 32
Les ponts en Arc
Exemple de la réalisation du pont du Crozet sur l ’A51

## Slide 35: LES PONTS DE GRANDES PORTÉES
- LES PONTS SUSPENDUS : 488 m à 1624 m
- LES PONTS A HAUBANS : 128 m à 890 m

## Slide 36: Les ponts suspendus
Les ponts suspendus travaillent comme les ponts en arc, mais à l ’envers ! Des câbles en acier tendus reprennent les charges du tablier et les transmettent à des pylônes et
à des ancrages placés à leurs extrémités.
Charges du tablier
Transmission des charges aux pylônes
Ancrages de câbles suspendus

## Slide 37: Les ponts suspendus
Tablier en treillis métallique
suspentes
- Remplacement des câbles du pont de TANCARVILLE
câbles

## Slide 38: Les ponts à haubans
Pont de HOUSTON, TEXAS
Les charges du tablier sont transmises aux pylônes par des câbles métalliques en forme de haubans. Cette technique est assez récente et en pleine expansion.
haubans Pylône
tablier

## Slide 39: Les ponts à haubans
Le Pont de Normandie a été construit en place par encorbellement à partir des pylônes.

## Slide 40: Les ponts à haubans
Le Pont de Saint Nazaire est plus ancien que celui de Normandie.
A Brest, le pont en arc est remplacé par un pont à haubans construit à ses cotés.

## Slide 41: Les ponts à haubans
Coffrage glissant du tablier
Ancrages des haubans au tablier
Pont à hauban près d ’un pont suspendu
vers St Etienne
Le pylône
et les haubans

## Slide 42
Les ponts à haubans
Le Pont Vasco de Gama à LISBONNE