## Slide 1
Chapitre 2:
Les VLAN
(Virtual LAN )
M1 RT Routage IP/KADIRI

## Slide 2
Plan du chapitre
1. Principe du VLAN
2. Trunking
3. VTP
4. Routage inter-VLAN
M1 RT Routage IP/KADIRI

## Slide 3
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 2: Les VLAN
Principe du VLAN
Commutation classique:
Pour communiquer entre les LAN, chaque segment doit avoir un port séparé
Commutation avec VLAN :
Ils segmentent de façon logique les réseaux sur les fonctions, équipes de travail ou des applications.
Un VLAN permet à un administrateur réseau de créer des groupes de périphériques en réseau logique qui se comportent comme s’ils se trouvaient sur un réseau indépendant
Avec des VLAN, les machines d’un même sous réseau ne sont plus regroupées de manière physique (connectées au même switch), mais de manière logique.

## Slide 4
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 2: Les VLAN
Principe du VLAN
Diminuer le domaine de Broadcast 1 domaine de Broadcast par VLAN

## Slide 5
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 2: Les VLAN
Principe du VLAN
Niveaux de VLAN
Les Vlan par port (Vlan de niveau 1) :
C’est le port qui détermine le VLAN auquel appartient les stations associées
90% des VLAN sont des VLAN par port
La configuration est statique
C’est le plus sécurisé. Les stations qui lui sont raccordées à un port ne peut appartenir qu’à un seul VLAN.
Manquent de souplesse: tout
déplacement d'une station
nécessite une reconfiguration des ports.

## Slide 6
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 2: Les VLAN
Principe du VLAN
Niveaux de VLAN
Les Vlan par @MAC (Vlan de niveau 2) :
On affecte chaque adresse MAC à un VLAN.
à partir de l’association Mac/VLAN, affecter
dynamiquement les ports des commutateurs
à chacun des VLAN en fonction de l’adresse
MAC de l’hôte qui émet sur ce port.
indépendance vis-à-vis de la localisation
géographique. Si une station est déplacée
sur le réseau physique, son adresse
physique ne changeant pas, il est inutile
de reconfigurer le VLAN (ce fonctionnement
est bien adapté à l'utilisation de machines portables). La commutation,
s’effectuant au niveau MAC, autorise un faible temps de latence
Si on veut changer de Vlan il faut modifier l’association Mac / Vlan.

## Slide 7
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 2: Les VLAN
Principe du VLAN
Niveaux de VLAN
Les Vlan de niveau 3
Le VLAN par sous-réseau (Network Address-
Based VLAN) : Permet de regrouper les
machines suivant le sous réseau auquel elles appartiennent ,. Solution souple car la configuration des
commutateurs se modifient automatiquement
en cas de déplacement d'une station.
Le VLAN par protocole (Protocol- Based VLAN) permet de créer un réseau virtuel par type de protocole (par exemple TCP/IP, IPX, AppleTalk, etc.), regroupant ainsi toutes les machines utilisant le même protocole au sein d'un même réseau.
Un pirate peut assez facilement déterminer l’adresse IP ou le protocole utilisé par un utilisateur pour l’usurper son identité.
Nécessite un Switch de niveau 3 (relativement chère)

## Slide 8
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 2: Les VLAN
Principe du VLAN
Types de VLAN
Vlan de données
Configuré pour ne transporter que le trafic généré par l’utilisateur.
VLAN par défaut
Tous les ports du commutateur deviennent membres du VLAN par défaut après le démarrage initial du commutateur.
Le VLAN par défaut des commutateurs Cisco est le VLAN 1 : Ethernet
On ne peut ni le renommer, ni le supprimer.
VLAN natif
Un VLAN natif est affecté à un port d’agrégation 802.1Q : prend en charge le trafic provenant de nombreux VLAN (trafic étiqueté ou « tagged traffic »),
VLAN de gestion
Permet d’accéder aux fonctionnalités de gestion d’un commutateur. On attribue au VLAN de gestion une @IP et un masque de sous-réseau.
VLAN Voix : Le trafic de voix sur IP (bande passante consolidée,priorité de transmission, possibilité de routage autour des zones encombrées du réseau ; délai inférieur à 150 millisecondes (ms) )

## Slide 9
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 2: Les VLAN
Plages d’ID de VLAN
Plage normale : 1 – 1005
Utilisés dans les réseaux de petites, moyennes et grandes entreprises.
Les ID de 1002 à 1005 sont réservés aux VLAN Token Ring et aux FDDI (fibre optique). Ils sont automatiquement créés et ne peuvent pas être supprimés.
Les configurations sont stockées dans un fichier vlan.dat stocké dans la mémoire flash du commutateur..
Le protocole VTP (VLAN Trunking Protocol), permet de gérer des configurations de VLAN entre des commutateurs.
Plage étendue : 1006 - 4096
Permettent d’étendre les infrastructure à un plus grand nombre de clients.
Prennent en charge moins de fonctionnalités VLAN que les VLAN à plage normale.
Le protocole VTP ne prend pas en compte les VLAN à plage étendue.
Principe du VLAN

## Slide 10
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 2: Les VLAN
Principe du VLAN
Avantages d’un VLAN
Sécurité : les groupes contenant des données sensibles sont séparés du reste du réseau, ce qui diminue les risques de violation de confidentialité,
Réduction des coûts : des économies sont réalisées grâce à l’utilisation plus efficace de la bande passante et des liaisons ascendantes existante.
Meilleures performances : le fait de diviser des réseaux linéaires de couche 2 en plusieurs groupes de travail logiques (domaines de diffusion) réduit la quantité de trafic inutile sur le réseau et augmente les performances.
Atténuation des tempêtes de diffusion : le fait de diviser un réseau en plusieurs réseaux VLAN réduit le nombre de périphériques susceptibles de participer à une tempête de diffusion.
Efficacité accrue du personnel informatique : les VLAN facilitent la gestion du réseau, car les utilisateurs ayant des besoins réseau similaires partagent le même VLAN.
Gestion simplifiée de projets ou d’applications : La séparation des fonctions facilite la gestion d’un projet ou l’utilisation d’une application
    Déplacer facilement des stations de travail sur le LAN
    Ajouter facilement des stations de travail au LAN
    Modifier facilement la configuration LAN

## Slide 11
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 2: Les VLAN
Trunking (agrégation)
Permet à un commutateur de transmettre
à un autre commutateur via un seul port, le trafic de plusieurs VLAN
Différents trafics isolés (de différents
VLAN) doivent emprunter un seul câble:
plusieurs trafics logiques sur une liaison physique : un trunk.
Un Trunk n'appartient pas à un réseau
local virtuel spécifique; c'est plutôt un conduit pour plusieurs VLAN.
Afin d’identifier l’appartenance des
trames aux VLAN, on utilise un système d’étiquetage (ou encapsulation) sur ce lien.
Il en existe deux protocoles : • ISL (Inter Switch Link) : protocole
propriétaire Cisco. • 802.1q qui est un standard de l’IEEE.

## Slide 12
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 2: Les VLAN
Trunking (agrégation)
Protocole 802.1q
La norme 802.1Q introduisent quatre octets supplémentaires dans la trame MAC. Ils permettent d’identifier les VLAN (VLAN tagging) et de gérer les niveaux de priorité (QoS).

## Slide 13
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 2: Les VLAN
Trunking (agrégation)
Commandes associées
# switchport mode trunk o Depuis le mode de configuration spécifique du port, active le trunking.
# show trunk :
o Permet de vérifier la configuration du trunking.
Protocole 802.1q

## Slide 14
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 2: Les VLAN
Trunking (agrégation)
Types de ports
Les deux types de ports possibles au sein d’un environnement VLAN sont les ports d’accès et les ports de liaison.
Ports d’accès (untagged) : Par lesquels une trame entre et ressort d’un réseau VLAN. Lorsqu’un port d’accès reçoit une trame, celle-ci ne comporte pas d’étiquette VLAN……
Ports de liaison Port trunk ou tagged (étiqueté): La différence entre les ports d’accès et de liaison est que les ports de liaison ne retirent pas l’étiquette VLAN de la trame lorsqu’ils l’envoient.

## Slide 15
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 2: Les VLAN
Il sert à la propagation de création/suppression/modification de VLAN sur tous les Switchs d’un réseau à partir d’un seul Switch (serveur).
C’est un protocole propriétaire Cisco. De part sa simplicité et sa puissance, l’IEEE a sorti un protocole similaire afin de permettre cette fonctionnalité entre Switchs de constructeurs différents: GVRP (GARP VLAN Registration Protocol). La norme est IEEE 802.1ak…..
Le Switch possède 3 modes VTP: client, transparent ou server
  VTP Server: Switch qui crée les annonces VTP
  VTP Client: Switch qui reçoit, se synchronise et propage les annonces VTP
  VTP Transparent: Switch qui ne traite pas les annonces VTP, Ils permet à l’administrateur de faire toute modification sur les VLANs en local uniquement
Les Swtichs doivent avoir un même nom de domaine VTP, pour qu’ils s’échangent des MAJ. De plus, il est possible de configurer un mot de passe pour le domaine……
Le VTP minimise les problèmes provoqués par des configurations incorrectes ou incohérentes
3. VTP(VLAN Trunking Protocol)

## Slide 16
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 2: Les VLAN
3. VTP(VLAN Trunking Protocol)

## Slide 17
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 2: Les VLAN
4. Routage inter-VLAN
Un VLAN = un sous réseau
Plusieurs VLAN, donc plusieurs sous réseaux, sur un même switch
Un même VLAN sur plusieurs switchs
Un routeur constitue la limite
d’un VLAN comme celle d’un LAN.
En conséquence, pour que des VLANs communiquent ensemble, une fonction de routage est nécessaire. On parle de “routage inter-VLAN”.
Peut être remplie par des
Commutateurs de niveau 3,
(Multilayer switches). Ils sont
capables de transférer du trafic de
VLANs différents à partir d’un port
connu comme port d’agrégation VLAN.

## Slide 18
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 2: Les VLAN
4. Routage inter-VLAN
1- Routage traditionnel entre VLAN
Connecter différentes interfaces de routeur physique
à différents ports de commutateur physiques.
Chaque interface de routeur peut alors accepter le trafic
du VLAN associé à l’interface de commutateur à laquelle
elle est connectée, et le trafic peut être acheminé vers les
autres VLAN connectés aux autres interfaces.
2- Routage router on a stick
une seule interface physique achemine le trafic
entre plusieurs VLAN d’un réseau.
le routeur est connecté au commutateur Comm1
à l’aide d’une seule connexion
réseau physique.
L’interface de routeur est configurée pour fonctionner
comme liaison agrégée et est connectée à un port de
commutateur configuré en mode d’agrégation. Le routeur
effectue le routage entre VLAN en acceptant le trafic
étiqueté VLAN sur l’interface agrégée provenant du
commutateur adjacent et en effectuant le routage en
interne entre les VLAN à l’aide de sous-interfaces.

## Slide 19
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 2: Les VLAN
4. Routage inter-VLAN
La norme IEEE 802.1Q est utilisée pour réunir
des VLAN en une agrégation sur des liaisons
Fast Ethernet.
Le routeur peut prendre en charge de
nombreuses interfaces logiques sur des liaisons
physiques individuelles.
Par exemple, l'interface Fast Ethernet 1/0
pourrait supporter trois interfaces virtuelles
s'appelant FastEthernet 1/0.1, 1/0.2 et 1/0.3.
Chaque sous-interface prend en charge un
VLAN et dispose d’une adresse IP affectée.
Pour que plusieurs unités d’un même VLAN
communiquent, les adresses IP de toutes les
sous-interfaces maillées doivent être sur le
même réseau ou sous-réseau.

## Slide 20
M1 RT Routage IP/KADIRI
Chapitre 2: Les VLAN
4. Routage inter-VLAN
Interface ou sous-interface
Limite de quantité de port Les sous-interfaces permettent au routeur d’accommoder plus de VLANs que
le nombre d’interfaces physiques disponible. Performance Avec des interfaces, toute la bande passante est allouée au VLAN. Avec les sous-interfaces, le trafic de chacun des VLANs doit compétitionner pour
la bande passante : goulot d’étranglement. Access Ports et Trunk Ports Interface, les ports du commutateur sont configurés en port d’accès “access ports”. Sous-interface, le port du commutateur est configuré en agrégation “trunk”. Coût Un routeur possédant plusieurs interfaces est plus dispendieux. Chaque interface est connectée à un port différent sur le commutateur, donc le commutateur utilise plus de ports. Complexité Sous-interface, moins complexe physiquement, mais plus complexe au niveau de
la programmation.