## Slide 1: Les Pompes à Chaleur
Avril 2022
Université des Sciences et de la Technologie Mohamed BOUDIAF d’Oran
Faculté de Mécanique
Département de Génie Mécanique

## Slide 2: Principe
Une pompe à chaleur est une machine qui transfère de l’énergie provenant des éléments qui nous entourent d’un niveau de température bas à un niveau plus élevé.
Nous allons puiser cette énergie dans l’eau, l’air ou la terre en utilisant de l’énergie électrique qui sera également transmise à notre système de chauffage.
Énergie gratuite + électricité = chauffage

## Slide 3: Principe de la pompe à chaleur
Chambre froide
Cuisine
Fraîcheur
Le principe est identique à celui d’une chambre froide qui puisse l’énergie dans l’enceinte de la chambre pour la transférer à l’extérieure.
Le résultat de cette opération permet de refroidir les aliments en rejetant l’énergie à l’extérieur de l’enceinte de la chambre froide.

## Slide 4
Pompe à chaleur
Chauffage
Source froide
AIR
EAU
TERRE
La pompe à chaleur fonctionne de la même manière en inversant les sources chaudes et froides.
Principe de la pompe à chaleur

## Slide 5
Tracé d’un cycle

## Slide 6
Tracé d’un cycle

## Slide 7
Pompe à chaleur
Chauffage
Source froide
Niveau de température
– 15°à +25°C
0° à +10°C
+ 7° à + 12°C
De 20°à 55°C
Principe de la pompe à chaleur

## Slide 8
Pompe à chaleur
Circuit de captage
Plancher chauffant
Radiateurs BT ou ventiloconvecteurs
Air
PAC Air/Eau
Sol
PAC Eau glycolée/Eau
Eau
PAC Eau/Eau
Principe de la pompe à chaleur

## Slide 9
Critère de base des pompes à chaleur:
Plus l'écart de température entre la source froide et la
température des départs est faible, plus le COP sera élevé
Conséquences:
Les planchers chauffant sont les meilleurs systèmes de chauffage pour les pompes à chaleur
Dimensionner les planchers chauffant avec une temperature des départs la plus basse possible ( 35°C plutôt que 45°C )
Les PAC eau/eau et eau glycolée/eau peuvent fonctionner toute l'année sauf en autonome
Les PAC air/eau nécessite une source d'appoint pendant la période la plus froide de l'année
COP et niveau de Température

## Slide 10
Captage de l’énergie sur l’air extérieur
Captage en géothermie horizontale
Captage en géothermie verticale
Captage sur nappe phrèatique, sur puits,…
Captage

## Slide 11
Source froide : air extérieur
L‘air extérieur représente une source d‘énergie inépuisable et ne pose aucun problème en tant que source froide.
Il est gratuit et sans contrainte d‘utilisation.
Pose en intérieure
Pose en extérieure
Pompe à Chaleur air/eau

## Slide 12
La terre comme source froide :
L‘énergie contenue dans le sol est facilement exploitable:
En enfouissant un capteur à environ 1m de profondeur en terre, l‘énergie peut être facilement récupérée.
Capteur enterré
Pompe à Chaleur en captage horizontal

## Slide 13
La terre comme source froide:
L‘énergie contenue dans le sol est facilement exploitable:
Avec une ou plusieurs sondes profondes
Jusqu‘à 100m de forage
Pompe à Chaleur avec sonde profonde

## Slide 14
L‘eau comme source froide:
Un système de chauffage avec pompe à chaleur peut être installé en utilisant l‘eau d‘une nappe phréatique qui fournit une source froide à une température constante tout au long de l‘année.
On peut également puisser l‘énergie dans un cours d‘eau, une rivière,un lac.
Aspiration
Rejet
Pompe à Chaleur en captage sur nappe d’eau

## Slide 15
Merci de votre attention