## Slide 1: LES PONTS

## Slide 2: le concept ouvrage d’Art
Un ouvrage d’art se défini comme une construction de grande importance nécessité par le rétablissement d’une voie de communication (route, voie ferreux, canal etc.…), un dispositif de protection contre l’action de la terre où de l’eau, un dispositif de retenue des eaux, et autre.
Le terme « d’Art » qui accompagne le mot ouvrage pour traduire que leur conception et leur réalisation font intervenir des connaissances ou l’expérience joue un rôle aussi important que la théorie, connaissances appelées « art de l’ingénieur ».
Un ouvrage d’art peut être qualifié selon le milieu dans le quel il est construit : ouvrage d’art terrestre, ouvrage maritime, ouvrage d’art de montagne, ouvrage d’art fluvial etc.…

## Slide 3
Les différents types d’ouvrages d’art
Selon leur nature et leur rôle on distingue :
Les ouvrages de franchissement ou lié a des voies de communications :
pont, tunnel, écran acoustique.
b) Les ouvrages de protection ou de soutènement :
destiné a la stabilisation des pentes ou des soutènements des terres afin de se prémunir des effets des mouvements des terres (écroulements, glissements, coulées des boues etc.….) : mur, rideaux de palplanche, parois moulé, clouage de massif etc.…
c) Ouvrages de retenues d’eau :
barrage (en béton ou en terre et enrochements), digues (remblais longitudinaux naturels ou artificiels).
d) Autres ouvrages d’arts :
tranchée ouverte ou couverte, quais, réservoir, structure paré-pierre ou paré-bloc.

## Slide 4: SOMMAIRE
A quoi sert un pont ?
Résistance des matériaux
Les appareils d ’appui
Les joints de chaussée
Les fondations
  Dalle de transition
    Vocabulaire
    Formes de tablier
      Les ponts mobiles
      Crédit documentaire

## Slide 5: LES PONTS
Un pont est un ouvrage qui permet d ’enjamber un obstacle : brèche, rivière, route, ville, ...

## Slide 6: QUELQUES TYPES DE PONTS
Petit catalogue illustré ...

## Slide 7
Un pont est un OUVRAGE D ’ART.
Mis à part les ponts types autoroutier, la plupart sont des œuvres uniques.
Uniques par leur architecture, uniques par leur mode de construction, uniques par leur typologie.
Nous allons tenter ici d ’en décrire quelques uns après avoir mis en évidence les problèmes communs à tous.

## Slide 8: Les ponts de pierre
Au début était la pierre … mais pas le béton armé. Il fallait donc trouver une technique permettant de franchir les brèches. Ce fut la voûte pour de petites portées entre piles.
Viaduc sur
Morlaix
Annecy
« Pont
St Esprit »
à Bayonne
Sallies
de Béarn

## Slide 9
Remarque : sur certains ponts, ce sont les bateaux qui passent comme sur le pont canal de DIGOIN.
Eau du canal
Loire

## Slide 10: VOCABULAIRE
tablier : partie sur laquelle on circule
Pile : appui intermédiaire
Culée : appui d ’extrémité

## Slide 11: A QUOI SERT UN PONT ?
Un pont doit assurer la continuité de la route
au-dessus de l ’obstacle en permettant l ’éventuelle circulation au-dessous (gabarit).
- En profil en long
NON

## Slide 12: A QUOI SERT UN PONT ?
Un pont doit assurer la continuité de la route
au-dessus de l ’obstacle en permettant l ’éventuelle circulation au-dessous (gabarit)
- En profil en long
OUI

## Slide 13: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
Sous l ’effet d ’une charge ou de son poids propre,
le tablier fléchit. La flèche résultante ne doit pas être trop importante !
- LA FLEXION
flèche

## Slide 14: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
La portée du tablier (distance entre 2 appuis consécutifs) et son chargement maximal imposent des types de ponts et des matériaux particuliers : poutres B.A., voussoirs B.P., Treillis métallique, suspendu, à haubans, ...
- LA FLEXION
portée

## Slide 15: Pont en arc
Pont à haubans
Pont à voussoirs
Ponts métalliques

## Slide 16: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
Les liaisons tablier/appuis sont souvent des liaisons
« appui simple ». Elles ne bloquent que la translation verticale, pas les autres translations, pas les rotations.
- TRANSMISSION DES CHARGES DU TABLIER AUX APPUIS.
Appuis simples

## Slide 17: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
- TRANSMISSION DES CHARGES DU TABLIER AUX APPUIS.
L ’appui simple est assuré par un appareil d ’appui
C ’est un élément en néoprène (caoutchouc) renforcé qui permet les mouvements relatifs entre le tablier et la pile ou la culée.

## Slide 18: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
- TRANSMISSION DES CHARGES DU TABLIER AUX APPUIS.
Sollicitations que reprend un appareil d ’appui

## Slide 19: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
De part leur grande longueur, les tabliers de ponts subissent de façon considérable (1 à 10 cm) les effets de la dilatation thermique
- DILATATION THERMIQUE.
Tablier par temps froid Tablier par temps chaud
dilatation

## Slide 20: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
La dilatation du tablier est favorisée par la déformation des appareils d ’appui. Aux extrémités du tablier sont placés des joints de chaussée.
- DILATATION THERMIQUE.
Joint de chaussée

## Slide 21: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
- DILATATION THERMIQUE.
Le Joint de Chaussée permet au tablier de se dilater tout en maintenant la continuité de la chaussée.

## Slide 22: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
- RESISTANCE DU SOL SOUS LES APPUIS.
Comme tout ouvrage, les ponts reposent sur le sol. Les fondations (profondes ou superficielles) doivent donc être dimensionnées en conséquence. (voir mécanique des sols)
pieux
semelles
pieux

## Slide 23: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
- RESISTANCE DU SOL SOUS LES APPUIS.
Exemple : les pieux sous les piles du « Pont de Normandie ».

## Slide 24: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
- LIAISON AVEC LE REMBLAI ROUTIER.
Le pont repose sur des fondations. Il ne tasse pas. Par contre, les remblais d ’accès reposent directement sur le sol et sont soumis aux tassements. Il faut donc prévoir une transition progressive entre le pont rigide et le remblai meuble.
tassement

## Slide 25: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
- LIAISON AVEC LE REMBLAI ROUTIER.
La dalle de transition permet de passer progréssivement du remblai au pont

## Slide 26: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
chaussée
tablier
liaison
4 - dalle de transition
1- dalle de transition 2- béton de propreté
3, 4, 5- joint Freyssinet
- LIAISON AVEC LE REMBLAI ROUTIER.
La liaison dalle / culée est de type articulation

## Slide 27: A QUELS PROBLEMES EST SOUMIS UN PONT ?
- ORGANES DE SÉCURITÉ.
Afin d ’éviter les chutes, on n ’oublie pas les barrières de sécurité. On prévoie également une évacuation des eaux sur le tablier : pente, descentes d ’eau, ...
Garde corps
Corniche

## Slide 28: RESUMÉ :

## Slide 29: RESUMÉ :
- LA PILE
Bossages pour appareils d ’appui
Chevêtre
Colonne
Semelle
La pile sert d ’appui intermédiaire au tablier.
Elle transmet ses charges au sol par l ’intermédiaire des fondations.

## Slide 30: RESUMÉ :
- LA CULÉE
La culée sert d ’appui d ’extrémité au tablier.
Elle transmet ses charges au sol par l’intermédiaire des fondations. Elle retient le remblai situé derrière
(mur de soutènement).

## Slide 31: RESUMÉ :
- LE TABLIER
De formes et de portées multiples. On peut les classer par matériau, par forme, par schéma mécanique, par mise en œuvre, ...
Pont à poutres. Isostatique. BA ou BP. Portée < 45 m
Pont à voûtes. Hyperstatique. Pierres. Portée < 15 m
Pont en arc. Hyperstatique. Béton ou acier. Portée < 350 m
Pont mixte à poutres CM . Isostatique ou hyper. CM et BA. Portée < 80 m

## Slide 32
Pont à voûtes. Hyperstatique. Pierres. Portée < 15 m

## Slide 33
Pont en arc. Hyperstatique. Béton ou acier. Portée < 350 m

## Slide 34
Pont à poutres. Isostatique. BA ou BP. Portée < 45 m

## Slide 35
Pont mixte à poutres CM . Isostatique ou hyper. CM et BA. Portée < 80 m

## Slide 36
Pont dalle. Isostatique ou hyperstatique. BA ou BP. Portée < 30 m

## Slide 37
Pont treillis. Isostatique ou hyperstatique. CM . Portée < 400 m

## Slide 38
Pont à caissons. Hyperstatique. BP. Portée < 200 m

## Slide 39
Pont suspendu. Hyperstatique. Acier et Béton ou acier. Portée < 1700 m

## Slide 40
Pont à haubans. Hyperstatique. Acier et Béton. Portée < 900 m

## Slide 41: Les ponts à poutres en béton
Les ponts à poutres sont les plus simples à comprendre. Ils se composent de travées isostatiques reposant sur 2 appuis. Le tablier est une dalle coulée sur des poutres préfabriquées (BA ou BP) longitudinales.
La culée
Les piles
Les poutres

## Slide 42: Les ponts à poutres en béton
Le ferraillage du tablier
Les poutres sur les piles au Cameroun
Les poutres sont posées à la grue mobile sur leurs appuis
Pont en Louisiane

## Slide 43: Les ponts à poutres en acier
Le tablier est une dalle en béton coulée sur des poutres en acier longitudinales.
TGV Méditerranée à CREST (26)
Millau

## Slide 44: Les ponts à poutres en acier
Exemple du Pont de Jassans
2 Poutres métalliques, 2 culées, 2 piles.
Entre les 2 poutres, des entretoises pour rigidifier

## Slide 45: Les ponts à poutres en acier
Exemple du Pont de Jassans
Connecteurs de liaison poutres/béton du tablier
Soudure des poutres

## Slide 46: Les ponts à poutres en acier
Exemple du Pont de Jassans
Les poutres sont assemblées sur la rive puis poussées à l ’aide de vérins vers les piles.
Un avant bec permet « d ’attraper » l’appui avant que les poutres ne basculent dans le vide.
Les 2 moitié de ponts se rencontreront au milieu de la Saône.
Les poutres glissent sur des rouleaux provisoires placés devant les culées.
Travée en place
Avant bec
Partie poussée

## Slide 47: Les ponts à poutres en acier
Remarque : on peut aussi pousser des ponts en béton comme ci-dessous le viaduc d’accès du pont de Normandie

## Slide 48: Les ponts-dalle en béton
Les ponts-dalle se composent d’un tablier en BA ou BP coulé en place sur un coffrage. Cette technique est proche de celle utilisée en bâtiment.
TGV Méditerranée à CREST (26)

## Slide 49: Les ponts-dalle en béton
Coffrages de tablier

## Slide 50: Les ponts cadres en béton
Les ponts cadres sont des tubes dans lesquels le tablier est solidaire des murs qui le soutiennent, eux mêmes reliés par un radier. Les liaisons sont des encastrements.
TGV Méditerranée, CREST (26)

## Slide 51: Les ponts cadres en béton

## Slide 52: Les ponts cadres en béton
tablier
radier
piedroit
Mur en retour

## Slide 53: Les ponts treillis en acier
Les ponts treillis se sont développés au XIXe siècle avec l’avènement de l’acier. Eiffel fut un grand constructeur en la matière. Les poutres treillis permettent de franchir de grandes portées.
Le métro parisien
Pont SNCF

## Slide 54: Les ponts treillis en acier
Pont treillis
à La Villette (75)
Pont treillis
en Louisiane avec viaduc d’accès en poutres BA.

## Slide 55: Les ponts treillis en acier
Pont sur le Mississipi à Vicksburg (USA)
Ponts à Morgan City en Louisiane.

## Slide 56: Les ponts caisson
Les ponts caisson se composent d’un tablier tubulaire. La circulation se fait sur le tube et non à l’intérieur.
On trouvera des caissons coulés en place, à morceaux préfabriqués (voussoirs), à inertie constante ou à inertie variable. Ils sont généralement hyperstatiques.
Pont de L’île de Ré
Autoroute de Bellegarde

## Slide 57: Les ponts caisson
Précontrainte de service
En exagérant, le tablier se déforme selon le modèle rouge. On peut donc mettre en évidence les zones tendues. C’est dans ces zones qu’il faut placer les câbles de précontrainte.
tablier
pile
Zone tendue
Zone tendue
déformée

## Slide 58: Les ponts caisson
Précontrainte de service
tablier
Zone tendue
Allure des câbles de précontrainte
pile
Zone tendue
Câbles de précontrainte du viaduc de Sylans.

## Slide 59: Les ponts caisson
Construction par encorbellement
tablier
déformée
pile
Ces ponts se construisent généralement par encorbellements successifs. On commence au-dessus d’une pile et on construit le tablier de part et d’autre en porte à faux, tout en maintenant l’équilibre. Cette méthode à
le désavantage de déformer le tablier d’une façon différente qu’en service, comme représenté ci-dessus. Il faut donc mettre en place une précontrainte provisoire différente de la précontrainte de service.
Zone tendue
fléau

## Slide 60: Les ponts caisson
Construction par encorbellement
tablier
Câbles de Précontrainte provisoire.
Zone tendue
Construction du pont De l’île de Ré
Voussoir préfabriqué
Poutre de lancement
Fléau en construction

## Slide 61: Les ponts caisson
Les ponts caisson coulés en place
Les ponts coulés en place se font à l’aide d’un coffrage glissant.
On construit d’abord la partie centrale, sur la pile. Ensuite, on coffre successivement de chaque coté de cette partie, on arme et on coule le béton. Avant de décoffrer, on place des câbles de précontrainte provisoire, puis on coffre le tronçon suivant et etc…
coffrage
Tronçon central

## Slide 62: Les ponts caisson
Les ponts caisson coulés en place
Le coffrage glissant
Le coffrage glissant
Exemple du viaduc de DIGOIN
Raccordement des fléaux

## Slide 63: Les ponts caisson
Exemple du viaduc de DIGOIN
Les ponts caisson coulés en place
Ancrages de la précontrainte provisoire
Passages des câbles de précontrainte
de service

## Slide 64: Les ponts caisson
Exemple du « Viaduc de Nantua »
Le tablier est coulé en place avec un coffrage glissant.

## Slide 65: Les ponts caisson
Les ponts caisson à voussoirs préfabriqués
Les voussoirs sont préfabriqués à proximité du pont. Ils sont ensuite assemblés les uns au autres par les câbles de précontrainte provisoire de part et d’autre du voussoir central, en encorbellement.
Cette mise en place peut se faire avec une grue, une barge (sur l’eau), ou une poutre de lancement comme pour le pont de l’île de Ré.
Autoroute A40, mise en place à la grue.
Ile de Ré, mise
en place à la poutre de lancement.

## Slide 66: Les ponts caisson
Les ponts caisson à voussoirs préfabriqués assemblés en continuité.
Le viaduc des Neyrolles (01) n’a pas été construit par fléaux mais en continuité. Dans ce cas, la précontrainte provisoire est remplacée
par des haubans extérieurs provisoires à partir d’un pylône provisoire monté sur une pile.
Pylône provisoire support des haubans
Avancement du tablier en continu par pose de voussoirs à la grue

## Slide 67: Les ponts caisson
Exemple du « Pont de la Confédération » au CANADA

## Slide 68: Les ponts caisson Exemple du viaduc de Ventabren, TGV méditerranée
Le pont doit traverser
l ’autoroute. Pour ne pas gêner la circulation, les 2 fléaux sont construits parallèlement à la voie, puis on les fera pivoter pour les aligner.

## Slide 69: Les ponts caisson Exemple du viaduc de Ventabren, TGV méditerranée

## Slide 70: Les ponts caisson Exemple du pont sur le Vecchio - Corse

## Slide 71: Les ponts caisson Exemple du pont sur le Vecchio - Corse

## Slide 72
Les ponts en Arc
Après la pierre, l ’acier, puis le béton armé ont permis la réalisation d ’arcs de grande portée.
Gorges du VERDON

## Slide 73
L ’Arc travaille uniquement en compression.
Le tablier repose sur des potelets qui transmettent les charges à l ’arc.
Le pont à donc une grande portée, mais pas le tablier !
Portée du tablier
Remarque :
La Tour Eiffel fonctionne sur le même principe

## Slide 74
Les ponts en Arc
Exemple de la réalisation du pont du Crozet sur l ’A51

## Slide 77: LES PONTS DE GRANDES PORTÉES
- LES PONTS SUSPENDUS : 488 m à 1624 m
- LES PONTS A HAUBANS : 128 m à 890 m

## Slide 78: Les ponts suspendus
Les ponts suspendus travaillent comme les ponts en arc, mais à l ’envers ! Des câbles en acier tendus reprennent les charges du tablier et les transmettent à des pylônes et
à des ancrages placés à leurs extrémités.
Charges du tablier
Transmission des charges aux pylônes
Ancrages de câbles suspendus

## Slide 79: Les ponts suspendus
Tablier en treillis métallique
suspentes
- Remplacement des câbles du pont de TANCARVILLE
câbles

## Slide 80: Les ponts à haubans
Pont de HOUSTON, TEXAS
Les charges du tablier sont transmises aux pylônes par des câbles métalliques en forme de haubans. Cette technique est assez récente et en pleine expansion.
haubans Pylône
tablier

## Slide 81: Les ponts à haubans
Le Pont de Normandie a été construit en place par encorbellement à partir des pylônes.

## Slide 82: Les ponts à haubans
Le Pont de Saint Nazaire est plus ancien que celui de Normandie.
A Brest, le pont en arc est remplacé par un pont à haubans construit à ses cotés.

## Slide 83: Les ponts à haubans
Coffrage glissant du tablier
Ancrages des haubans au tablier
Pont à hauban près d ’un pont suspendu
vers St Etienne
Le pylône
et les haubans

## Slide 84
Les ponts à haubans
Le Pont Vasco de Gama à LISBONNE